Введение

Цель работы – разработка генерального плана сельского поселения Михайловский сельсовет  в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Башкортостан как основы для разработки правил землепользования и застройки, а также создания ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Проект генерального плана – градостроительная документация территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития сельского поселения, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории сельского поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основные задачи проекта:

выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения на основе анализа параметров существующей среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

разработка разделов генерального плана в соответствии с требованиями новейшего законодательства;

создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий.

Все расчеты проекта генерального плана приведены в границах сельского поселения Михайловский сельсовет. Данная территория рассматривается как структурный элемент системы расселения муниципального района – сельское поселение.

Генеральный план на реализацию в два этапа:

- I очередь строительства – до 2025 года;

- расчетный срок - до 2035 года

1. Общая часть.

  - Основание для разработки проекта.

Генеральный план сельского поселения Михайловский сельсовет  муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан разработан на основании технического задания, выданного администрацией МР Бижбулякский  район, от  13.07.2015 г.

Генеральный план сельского поселения разработан на материалах топографической съемки в масштабе М 1:25000, М 1:5000 в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* (актуализированная редакция) «Градостроительство. Планировка и застройка городов и сельских поселений».

Генеральный план сельского поселения выполнен в соответствии со следующими

нормативно-правовыми актами:

Градостроительный кодекс РФ;

Земельный кодекс РФ;

Водный кодекс РФ;

Закон РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция);

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Республиканские нормы градостроительного проектирования Республики Башкортостан “Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан”.

1.2 Исходные данные для проектирования.

Исходными данными для проектирования служат:

##### - топографическая основа в М 1:25000, М 1:5000 выполненная в 2015 г.;

- данные, представленные администрацией муниципального района Бижбулякский район;

- материалы ранее разработанных «Территориальной комплексной схеме градостроительного планирования развития территории административных районов юго-западного региона  РБ (Бижбулякский район)».

- материалы государственного земельного кадастра (государственного кадастра объектов недвижимости);

1.3. Социально-экономическое положение района

1.3.1. Общие сведения

Бижбулякский район образован 20 августа 1930 года. В составе района 13 сельсоветов, 85 населенных пунктов. Район расположен в юго-западной части республики, в южной части Бугульминско-Белебеевской возвышенности. На юго-западе граничит с Оренбургской областью.

Районный центр — с. Бижбуляк, находится в 240 км от Уфы, в 40 км — от железнодорожной станции Приютово. Железная дорога Самара—Уфа—Челябинск пересекает северо-западную территорию района. Автомобильные дороги связывают район с городами Белебей, Туймазы, Уфа, Стерлитамак. Протяженность автодорог 500 км.

1.3.2. Экономическая характеристика

Район занимает 2134 кв. км площади. Здесь проживает 25 899 человек (на 01.01.2011 г.). Экономически активное население составляет 12 720 человек. Национальный состав района: чуваши — 35,7%, татары — 26,3%, башкиры — 21,5%, русские — 11%, мордва — 4,3% и другие национальности. Средняя плотность населения составляет 13 человек на 1 кв. км.

В недрах выявлены и разведаны запасы нефти (Шкаповское, Демское, Сатаевское месторождения, известняка (Чулпанское), песка и песчано-гравийной смеси (Чулпанское), глины (Аитовское). Разработку нефтяных месторождений ведет ОАО АНК «Башнефть -Ишимбай».

В сфере торговли и общественного питания функционирует 289 организаций различной формы собственности, в том числе 272 индивидуальных предпринимателя.

В районе имеются 16 дошкольных и 46 общеобразовательных учреждений. Центр детского творчества, музыкальная школа, профессиональное училище, 39 клубных учреждений, 31 библиотека, историко-краеведческий музей.

Площадь сельскохозяйственных угодий во всех категориях хозяйств — 94 226 га. Сельским хозяйством занимаются 22 производственных кооператива. Работает и обслуживает хозяйства района филиал «Бижбуляк» ОАО «Зирганская МТС», МУП «Сельхозхимия».

В районе действует 21 мельница, 3 маслобойки, 12 хлебопекарен, 4 макаронных цеха, 18 пилорам.

Промышленное производство Бижбулякского района представляют: МУП «Тепловик», ООО «Полимер, ООО „Мотор», ООО «Ремонтник», ООО «Уралсиб-Бижбулякмолоко», ООО «Хлебокомбинат», типография.

В районе создана прочная база для повышения интеллектуального потенциала. Работают общеобразовательные школы, детские сады, профессиональное училище, Детская школа искусств, Центр детского творчества.

Район относится к Предуральской степной подзоне выщелоченных и карбонатных черноземов и темно-серых лесных почв. Растительный покров в лесной зоне представлен лиственными насаждениями (липа, клен, дуб, береза). Леса занимают около 12% всей площади района. 
	В недрах выявлены и разведаны запасы нефти (Шкаповское, Демское, Сатаевское месторождения), известняка (Чулпанское), песка, песчано-гравийной смеси (Чулпанское), глины (Аитовское). Разработку нефтяных месторождений ведет ОАО АНК «Башнефть – Ишимбай» 
	На северо-западе района берет начало река Ик, на юге протекает река Дема с притоками Менеуз, Уязы, Седяк. Имеются минеральные источники. Организовано производство столовой бутилированной воды. 
	Основная отрасль экономики района – сельское хозяйство, которое специализируется на возделывании зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника – растениеводстве, в животноводстве наибольшее развитие получило молочно-мясное направление, свиноводство. Развито пчеловодство. 
	Район полностью газифицирован.

На территории сельского поселения Михайловский сельсовет располагается Шпаковский ГПЗ создан в 1959 году  входящее в предприятие: Акционерная нефтяная компания "Башнефть". Предприятие  специализируется на переработке: попутный нефтяной газ и широкие фракции легких углеводородов нефти, промышленное и непромышленное строительство, маркетинговая деятельность.

2. Размещение территории сельского поселения Михайловский сельсовет в системе расселения муниципального района Бижбулякский район РБ

Центр района - с.Бижбуляк расположен в 37 км от железнодорожной станции Приютово железной дороги Челябинск-Уфа-Самара и удален от столицы Республики г.Уфы на 240 км.

2.1. Положение сельского поселения в системе расселения

Общая площадь территории  сельского поселения Михайловский сельсовет  составляет 21263,30  км2.

Михайловский сельсовет граничит с сельскими поселениями: Сухореченский сельсовет , Базлыкский сельсовет , Кош-Елгинский сельсовет, Калининский сельсовет, Бижбулякский сельсовет, а также Ермекеевским и Белебеевским районами.

В  Сельское поселение Михайловский сельсовет  входят следующие населенные пункты: с.Михайловка, с.Кистенли-Ивановка,	с.Кожай-Икские Вершины, с.Малый Менеуз,	д.Игнашкино, с.Шкапово, д.Сене-Пурнас, д.Светловка, д.Степановка, д.Канарейка.

Центр - с. Михайловка, расположено от районного центра с.Бижбуляк в 32 км. Отдаленность от ближайшей ж.д. составляет 16 км. – с. Аксаково Белебеевский район Республики Башкортостан.

Сельское поселение Михайловский сельсовет Бижбулякский район Республики Башкортостан включает:

Населенных пунктов - 10.
Численность населения на 01 января 2015 года составляет:

| № | Наименование населенных пунктов | Численность | Общее количество хозяйств |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | сельсовета | населения |  |
| 1 | с. Михайловка | 1270 | 452 |
| 2 | с. Кожай-Икские Вершины | 263 | 140 |
| 3 | с. Малый Менеуз | 178 | 139 |
| 4 | с. Кистенли-Ивановка | 292 | 136 |
| 5 | с. Шкапово | 2 | 41 |
| 6 | д. Игнашкино | 64 | 34 |
| 7 | д. Сене Пурнас | 20 | 18 |
| 8 | д. Степановка | 3 | 14 |
| 9 | д. Светловка | 11 | 11 |
| 10 | д. Канарейка | 4 | 10 |
|  | Всего | 2107 | 995 |

Историческая справка

Бижбулякский район был образован 20 августа 1930 года, когда согласно постановлению президиума ВЦИК было ликвидировано разделение Башкирской Автономной Республики на кантоны и образовано 48 районов.

1 февраля 1963 года район был упразднён, его территория вошла в состав Белебеевского района. Вновь образован 13 января 1965 года.

2.2. Население и трудовые ресурсы

На территории  сельского поселения Михайловский сельсовет проживает 2184 человек

в том числе:

- трудоспособных из числа взрослого населения  1249   чел.

- дети дошкольного возраста  - 151    чел.

- дети школьного возраста     -  283   чел.

- неработающее население       - 601    чел.

Жилой фонд поселения составляет  50,569  тыс. кв. м., в том числе:

- индивидуального сектора 	      50,569  кв. м., что составляет на каждого жителя     23   кв. м.

| БСУ с. Михайловка | 1 | 13 | 3 ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| ФАП с. Кожай-Икские Вершины | 1 | 3 |  |
| ФАП с. Малый Менеуз | 1 | 1 |  |
| ФАП с. Кистенли-Ивановка | 1 | 2 |  |

Количество проживающих на территории сельского поселения Михайловский сельсовет.

Возрастной состав населения.

(по на 01.01.2015 года по сельсовету в целом)

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2015 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. женщин | Всего | в т.ч. женщин |
| 0-7 лет |  |  | 166 | 71 |
| 7-15 лет |  |  | 160 | 85 |
| 15-17 лет |  |  | 58 | 30 |
| 17-55лет/женщины |  | 484 |
| 17-60 лет/мужчины |  | 712 |
| Пенсионный возраст |  |  | 477 | 327 |

Динамика численности населения.

(количество человек на 1января каждого года по сельсовету в целом

и по каждому населённому пункту)

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост/убыль(+или−) | Механический прирост/убыль (+или−) |
| --- | --- | --- | --- |
| 200... |  |  |  |
| 2009 | 2288 |  |  |
| 2010 | 2279 | - 9 |  |
| 2011 | 2248 | - 31 |  |
| 2012 | 2215 | - 33 |  |
| 2013 | 2173 | - 42 |  |
| 2014 | 2156 | - 17 |  |
| 2015 | 2107 | - 49 |  |

Баланс населения трудовых ресурсов по Михайловскому

сельскому совету.

| Наименования | На 1.01.2013 г. | На 1.01.2014 г. | На 1.01.2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население всего | 2173 | 2156 | 2107 |
| Трудовые ресурсы в том числе: | 1227 | 1210 | 1193 |
| 1. Трудоспособное население | 1227 | 1210 | 1193 |
| Проживающие в поселке, работающие вне его | 100 | 100 | 96 |
| Работающие в поселке, проживающие вне его | 17 | 15 | 16 |
| Трудовые ресурсы, не участвующие в общественном производстве | 47 | 46 | 46 |
| Учащиеся в возрасте 16 лет и старше обучающиеся с отрывом от производства | 142 | 140 | 127 |
| Трудоспособное население, занятое в личном подсобном хозяйстве | 179 | 180 | 187 |

2.3. Существующий жилищный фонд и предприятия обслуживания

Существующий жилищный фонд сельского поселения Михайловский сельсовет  представлен одно-двухквартирными  одноэтажными жилыми домами усадебного типа с каменными и деревянными стенами.

Существующий жилищный фонд населенных пунктов представлен одноэтажными домами усадебного типа с участками от 0,2 до 0,3 га. Дома в основном деревянные. Имеются ряд домов кирпичного исполнения. На территории усадеб имеются хозпостройки.

На территории населенных пунктов имеются участки, на которых отсутствуют строения.

Объекты культурно-бытового обслуживания размещены в каждом населенном пункте.

Расчет объектов социального и культурно - бытового строительства на 1-ю очередь и расчетный срок и их размещение в каждом населенном пункте с учетом существующих зданий и сооружений приведена  в таблице №1.

2.4. Транспорт и дороги

Автомобильный транспорт

Через районный центр с. Бижбуляк проходит автомобильная дорога республиканского значения Уфа – Белебей - с. Бижбуляк – Киргиз Мияки  имеющая асфальтобетонное покрытие.

По территории сельского поселения Михайловский сельсовет проходит автомобильная дорога: - Белебей-Бижбуляк- протяженность 60 км.

В поселении имеется:

- легковых автомашин  135 , автобусов  1 , бортовых автомобилей  4, самосвалов 2, тракторов гусеничных 4, тракторов колесных 29, прицепов 10.

С автостанции с. Бижбуляк осуществляется связь по междугородним и пригородным маршрутам.

Часть улиц села имеет твердое покрытие и обустройство тротуарами.

В пределах  границ проектирования населенных пунктов улично-дорожная сеть представлена улицами с грунтовым покрытием.

Также имеются грунтовые проселочные дороги связывающие с. Бижбуляк с другими населенными пунктами района.

Связь населенного пункта с. Михайловка с районным центром в настоящее время осуществляется по существующей автомобильной дороге с асфальтовым покрытием (Расстояние до с. Бижбуляк 36 км).

Связь населенного пункта с. Кожай-Икские Вершины с районным центром в настоящее время осуществляется по существующей автомобильной дороге с асфальтовым покрытием (Расстояние до с. Бижбуляк 31 км).

Связь населенного пункта с. Малый Менеуз с районным центром в настоящее время осуществляется по существующей автомобильной дороге с асфальтовым покрытием через с. Михайловка (Расстояние до с. Бижбуляк 36 км).

Связь населенного пункта с. Кистенли-Ивановка с районным центром в настоящее время осуществляется по существующей автомобильной дороге с асфальтовым покрытием (Расстояние до с. Бижбуляк 27 км).

Связь населенного пункта с. Шкапово с районным центром в настоящее время осуществляется по существующей автомобильной дороге с асфальтовым покрытием (Расстояние до с. Бижбуляк 20 км).

Связь населенного пункта д. Игнашкино с районным центром в настоящее время осуществляется по существующей автомобильной дороге с асфальтовым покрытием (Расстояние до с. Бижбуляк 33 км).

Связь населенного пункта д. Сене Пурнас с районным центром в настоящее время осуществляется по существующей автомобильной дороге с асфальтовым покрытием и частично по грунтовой дороге (Расстояние до с. Бижбуляк 25 км).

Связь населенного пункта д. Степановка с районным центром в настоящее время осуществляется по существующей автомобильной дороге с асфальтовым покрытием и частично по грунтовой дороге (Расстояние до с. Бижбуляк 34 км).

Связь населенного пункта д. Светловка с районным центром в настоящее время осуществляется по существующей автомобильной дороге с асфальтовым покрытием и частично по грунтовой дороге (Расстояние до с. Бижбуляк 47 км).

Связь населенного пункта д. Канарейка с районным центром в настоящее время осуществляется по существующей автомобильной дороге с асфальтовым покрытием через и частично по грунтовой дороге (Расстояние до с. Бижбуляк 25 км).

3. Природные условия

3.1.  Климат

Климатическая характеристика приводится по м/ст Аксаково по данным ТСН «Климат Республики Башкортостан», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и «Обзорной записки «Охрана окружающей среды в Бижбулякском районе» Государственного комитета РБ по охране окружающей среды, 2001г.

Бижбулякский район расположен в лесостепной зоне и характеризуется умеренно континентальным климатом  и устойчивой погодой в течение всего года с большим числом солнечных дней и сухостью воздуха.

Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при безоблачном небе 5867Мдж/м2, продолжительность солнечного сияния 1850-1820час.

Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха +2,2оС. Средняя температура января, самого холодного месяца зимы, достигает –14,5°, средняя температура июля +18,1°. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет –47о, абсолютная максимальная +37о.

Устойчивые морозы наступают в середине ноября и прекращаются в конце марта. Число дней с наиболее сильными морозами на всей территории района достигает в среднем 1,4 дня с температурой менее –30оС и 15 дней с температурой менее –20оС.

Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 143см, раз в 50 лет – 198см.

Влажностный режим. Территория района относится к зоне достаточного увлажнения. За год выпадает в среднем 525мм осадков, причем основная часть в теплый период – 360мм, однако бывают годы, когда в весенне-летний сезон осадки не выпадают в течение 2-3-х месяцев, в результате чего возникают засухи.

Максимальный суточный максимум осадков 50мм.

В холодный период сильные снегопады и редкие оттепели обусловливают довольно мощный снежный покров (ноябрь–апрель), достигающий к концу зимы 40см высоты. Вес снежного покрова на 1м2 горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет составляет 203кг, в 50 лет – 302кг. Полностью снег сходит в конце апреля.

Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 79%., наиболее теплого – 68%.

Ветровой режим. На рассматриваемой территории в течение всего года преобладают ветры южного и юго-западного направлений, особенно в зимний период. Среднегодовая скорость ветра – от 3,5 до 4,2м/с. южных и юго-западных направлений, 2,6м/сек. – северных и северо-восточных.

Повторяемость сильных ветров (более 15м/сек.) в течение года составляет 0,06% от общего числа случаев, наблюдаются в холодное время года и чаще всего с метелями при преобладающих ветрах. Скорость ветра, возможная 1 раз в 100лет составляет 22м/сек., 1 раз в 5 лет – 17м/сек.

Опасные погодные явления представлены грозами, метелями и туманами.

Грозы. Сильные ливни обычно сопровождаются грозами, иногда градом. Особенно большая повторяемость гроз наблюдается в июле. Среднее число дней с грозой – 25.

Климатические условия для сельского хозяйства благоприятны -  территория хорошо обеспечена теплом и недостаточно влагой; теплообеспеченность периода вегетации (сумма активных температур) 2200-23000С, значение гидротермического коэффициента – 0.8-1.2 (агроклиматический район – теплый, незначительно засушливый), продолжительность периода активной вегетации – 170дней. Суховеи и пыльные бури создают трудности в весенне-летний период для сельского хозяйства.

Климатические условия для рекреации благоприятны – продолжительность периода с температурой выше 150С – 95дн., с температурой от –5 до -150С – 80-100дн., мощность снежного покрова – 30-40см, среднемесячная скорость ветра летом 3,0-3,5м/сек., зимой – 4,0-4,5м/сек.

3.2. Рельеф. Инженерно-геологические условия

Бижбулякский район расположен в пределах Бугульминско-Белебеевской возвышенности.

В основном территория района, по условиям рельефа, пригодны для механизированной обработки полей и уборки урожая с применением сложных сельскохозяйственных машин и орудий.

Абсолютные отметки на проектируемой территории колеблются от 288,1 м до 400,4 м.

Территория в целом благоприятна для градостроительного освоения, за исключением крутых склонов водоразделов, оврагов и закарстованных участков. Глубина залегания грунтовых вод обычно не превышает 10 м.

В геологическом строении территории Бижбулякского района принимают участие коренные породы пермского и неогенового возраста и четвертичные отложения, повсеместно перекрывающие их слоем мощностью от 2-х до 10-20 м, редко 30 м.

Водосодержащими породами являются разнозернистые пески и гравийно-галечные отложения мощностью от 2-5 до 20-30 м.

Водоносный горизонт верхнепермских отложений приурочен к прослоям песчаников, конгломератов, реже известняков и мергелей заключенным в толще пород уфимского яруса. Мощность водосодержащих прослоек колеблется от 0,5 до 5-30 м, глубина залегания чаще всего составляет 20-40 м.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые, с минерализацией 0,3-0,5 г/л, с глубиной, величина минерализации увеличивается до 2-3,5 г/л.

Вследствие слабой водообильности водоносный горизонт верхнепермских уфимских отложений не представляют практического интереса для целей водоснабжения.

3.3. Гидрография. Гидрогеологическая характеристика.

Гидрографическая сеть района представлена реками Ик (протяженность 45км), берущей начало на северо-западе, Дема (61км), протекающей по южной части района и системой их притоков, представляющих собой мелкие речки, имеющие характер ручьев с незначительным водным дебитом. Всего по территории района протекает 20 рек и ручьев, протяженностью более 10км: Седяк, М.Седяк, Чакмагуш, Вохила, Елбулак (руч.Безымянный), Тюртюк, Ключевка, Уязы, Услы, Курмазы, Менеуз, М.Менеуз (Крылоганка), Утейка, Кистенли, Сыльна (Чулпан), Тумаш, Базлык, Курган (Кенгер).

Для рек длиной до 10 км от истока водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой и составляет 50 метров.

Имеются пруды для хозяйственных нужд.

3.4. Растительность. Почвы.

Для территории района, относящегося к типичной лесостепной природной зоне, характерно сочетание массивов лиственных и лиственно-хвойных лесов с луговыми степями. Освоенность территории высокая (70-80%). Естественные ландшафты сохранены на 25% территории на холмах  и склонах увалов. Почвы и растительность.

Основной почвенный фонд района представлен почвами черноземного типа, но при всем разнообразии и пестроте существует хорошо выраженная закономерность в развитии почвенных типов, так на крутых южных склонах расположены черноземы укороченного профиля, смытые почвы, а также выходы коренных пород. Южные, юго-восточные и восточные склоны более крутые и изрезанные, западные более пологие, ровные. На пологих склонах развиты выщелоченные черноземы. На широких плато развиваются типичные карбонатные черноземы.

Территория района по характеру древесной, кустарниковой и травянистой растительности относится к центральной лесостепной подзоне. Село Бижбуляк располагается вблизи лесного массива. Растительность представлена посадками хвойных и лиственных пород вдоль улиц и дорог, а также кустарниковыми насаждениями.

Животный мир.

Животный мир района очень многообразен, здесь обитают многие виды млекопитающих, птиц, рыб, земноводных, пресмыкающихся и насекомых. Охотничье хозяйство находится в тесном контакте с лесным хозяйством. В лесах, представленных небольшими массивами и степными колками, наибольший интерес представляют следующие виды охотничьей фауны: лось, кабан, косуля, заяц, лисица красная.

В небольших количествах представлены и нуждаются в охране барсук, куница лесная, хорь, колонок, норка американская, выдра, ондатра, рысь, горностай, ласка, бурундук, волк и т.д. Кроме основных видов охотничьей фауны в районе много видов других животных и птиц, оказывающих влияние на состав и численность фауны – хищные и нехищные птицы и многочисленный отряд грызунов.

Ихтиофауна района изучена и используется слабо. В водоемах района из известных видов рыб обитают щука, окунь, ерш, голавль, судак, красноперка, язь, лещ, плотва, карась, пескарь, сом и т.д. Из категории редких в реках обитают хариус европейский и форель речная.

3.5 Минерально-сырьевые ресурсы

Промышленная нефтеносность района связана с нефтегазоносной структурой Южно-Татарского свода. В недрах района имеются запасы нефти месторождений: Шкаповское, Знаменское, Демское, Азнаевское, Сатаевское, Ислагумовское.

По территории поселения проходит магистральный газопровод Шкапово-Ишимбай  протяженностью 25 км.. в т.ч.:

- среднего давления - 55 атмосфер, протяженностью  25    км.

На территории поселения расположены:

- АК «Трансснефть»ОАО»Урало-Сибирские магистральные нефтепроводы им Д.А. Черняева, филиал Туймазинского нефтепроводного управления, насосно-перекачивающая станция «Шкапово»	.

- АК «Башнефть» Аксаковский цех подготовки и перекачки нефти (НГДУ) «Ишимбайнефть» ООО «Башнефтедобыча».

- АЗС «Башнефть».

На территории сельского поселения Михайловский сельсовет находятся месторождения нефти и газа.

Разработчики месторождения: НГДУ «Ишимбайнефть», АНК «Башнефть»[1]. Нефть месторождения используется в качестве сырья на предприятии «Газпром нефтехим Салават».

3.6  Экологическое состояние территории. Зоны с особыми условиями использования территории.

Экологическое состояние территории

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы от стационарных источников внесли объекты НГДУ «Аксаковнефть» - и НПС «Шкапово».

На предприятиях НГДУ в воздушный бассейн выделяется нефтяной бензин в результате работы объектов добычи, хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов. В связи с падением добычи нефти в НГДУ «Аксаковнефть» в районе в течение последних лет идет стабильное снижение количества выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников.

В результате производственной деятельности подразделений НГДУ «Аксаковнефть» на территории Шкаповского нефтяного месторождения из-за несоблюдения экологических требований, особенно в 60-70-е годы, произошло засоление подземных пресных вод. В результате в водах большинства близрасположенных родников было выявлено превышение содержания хлоридов выше ПДК. В настоящий период уровень загрязнения снизился примерно в 6 раз. Однако наблюдается значительное превышение ПДК по хлоридам и жесткости и в настоящее время – в диапазоне от 1 до 6ПДК.

Самыми засоленными являются реки Кармалка, Ик (от моста д.Павловка и ниже по течению).

Также источниками загрязнения атмосферы на проектируемой территории являются котельные, автотранспорт, промпредприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные все работают на газе; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Состояние почв

На территории сельского поселения Михайловский сельсовет имеет место загрязнение земель нефтью, нефтепродуктами и нефтепромысловыми сточными водами в районах добычи и транспортировки нефти НГДУ Аксаковнефть и НПС «Шкапово». Наиболее отрицательное влияние оказывают нефтепромысловые сточные воды, содержащие высокие концентрации различных солей и технологических реагентов.

На территории района эксплуатируются промысловые трубопроводы и межпоселковые газопроводы, которые являются потенциальными источниками аварий и загрязнения окружающей среды нефтесодержащей жидкостью, минерализованными агрессивными водами.

Зоны с особыми условиями использования территории.

На территории с.Бижбуляк выделяются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- зоны охраны источников водоснабжения;

- зоны охраны водных объектов;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны воздушных линий электропередачи;

- защитные леса.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение — защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Использование территорий осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Первый пояс ЗСО группы подземных водозаборов принят 30-50м от крайних скважин. Граница второго и третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

Зоны охраны водных объектов

Водоохраные зоны реки Курган предназначены для предотвращения загрязнения, заиливания и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. Размер водоохранной зоны устанавливается по требованиям Водного кодекса РФ в соответствии с протяженностью реки.

Санитарно-защитные зоны.

ЦДНГ- санитарно-защитная зона составит 300 м (Предприятия по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов).

Согласно п. 2.12.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03, для отдельно расположенных ГЗУ и скважин предлагается установить размер рекомендуемого минимального разрыва в 50 м до отдельных малоэтажных зданий и 100 м для городов и поселков.

Согласно СП 34-116-97 "Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов" санитарные разрывы промысловых трубопроводов составляют 75 м.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для обеспечения снижения уровня воздействия вредных выбросов до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами.

Экспликация предприятий и класс вредности приведены в п. 1.3.3

Охранные зоны воздушных линий электропередачи

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон определяются Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны линейных объектов инженерной инфраструктуры и коммуникаций трубопроводного транспорта

Сведения об охранной зоне магистрального нефтепровода Шкапово-салават в соответствии с постановлением администрации МР Бижбулякский район РБ внесены в Государственный кадастр объектов недвижимости. Охранная зона от оси трубопровода с каждой стороны 25м. Зона санитарно-защитной зоны от оси подземных и наземных трубопроводов 100-150 м.

Защитные леса

Перечень категорий защитных лесов Республики Башкортостан и порядок их использования регламентируется «Лесным кодексом РФ» и законом РБ «О регулировании лесных отношений в РБ» (ред. от 24.11.2008 № 56-з).

Защитные леса Бижбулякского района в соответствии с их местоположением и выполняемыми функциями подразделяются на следующие категории:

леса водоохранных зон;

леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

защитные полосы, расположенные вдоль автодорог;

ценные леса;

запретные полосы лесов по берегам рек, прудов.

4. Природные ресурсы

4.1. Характеристика природных ресурсов его состояние и перспективы развития.

Большая часть Бижбулякского района по природному и агроклиматическому районированию относится к лесостепной зоне.

По характеру рельефа территория Бижбулякского района относится к  области Прибельской пологохолмисто-увалистой равнине.

Климатические условия в целом благоприятны:

-для сельского хозяйства- территория обеспечена теплом и влагой;

- продолжительность периода с температурой выше 10°С – 201-250 дней, мощность снежного покрова 40-60 см, среднемесячная скорость ветра летом 3,0-3,5 м/с, зимой 2-4 м/с.

Территория Бижбулякского района относится к лесостепной зоне. Коренной растительной формацией являются лиственные леса с примесью широколиственных пород, главным образом, липы. Коренные леса большей частью заменены вторичными: липняками, березняками и осинниками.

Крутые склоны увалов и лесные опушки заняты кустарниковыми ассоциациями из вишни степной. К поймам рек приурочены лиственные леса. На заболоченных понижениях сформировались кустарниковые заросли из ивы, крушины и березы. Лесистость территории, рассчитываемая как отношение площади района, покрытой лесом, к его общей земельной площади составляет 17%.

Территория района характеризуется большим разнообразием почвенного покрова, который представлен в основном почвами лесостепными темно-серыми выщелоченные и типичные черноземы.

4.1.1.  Краткая характеристика земельных ресурсов

Общая площадь территории сельского поселения  составляет 21263,30 га.

В соответствии с государственной кадастровой оценкой сельскохозяйственных угодий РБ район отнесен к земельно-оценочному району «Степной».

4.1.2. Характеристика лесного фонда

Распределение площади участковых лесничеств по целевому назначению и категориям защитных лесов

Всего лесов 27 473 га

Защитные леса  7007га

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов  2432 га,

в том числе:

- Защитные полосы, расположенные вдоль железных и автодорог 563 га

- Зеленые зоны 1869 га

Ценные леса  4575га

Леса, расположенные в лесостепных зонах, горах 4575га

Эксплуатационные леса 20466 га

Наиболее облесенной являются западная, юго-западная, северо-западная части района, где расположены наиболее крупные лесные массивы района. Леса района имеют большое природосберегающее значение, которые выполняют водоохранную, почвозащитную, противоэрозионную роли.

Породный состав лесов района:

- хвойные леса занимают: 1310,6 га

- лиственные 23142,4 га

- в том числе:

- твердолиственные 5480,2 га

- мягко лиственные 18443,0 га

- из них:

- берёза 4716,5 га

- осина 2683,8 га

- липа 10822,4 га

- прочие 220,3 га

Леса Бижбулякского района относятся к смешанным и имеют уникальный состав пород. Кроме перечисленных, в наших лесах произрастает много древесных пород, которые относятся к кустарникам. И одним из самых уникальных видов древесной растительности являются заросли степной вишни - Карагушевский вишарник - памятник природы.

Лесозащитные насаждения в поселении составляют  305  га.

4.2. Рекреационные и туристические ресурсы.

Рекреационные и туристические ресурсы муниципального района представлены охотничьими угодьями детскими летними лагерями, домиками рыбака и охотника.

У д. Игнашкино Сельского поселения Михайловский сельсовет расположен облагороженный родник ручей Ик. (Место одного из истоков реки Ик).

4.3. Трудовые ресурсы

Численность постоянного населения в районе составила на 1 января 2010 года 20217 человек. Несмотря на то, что рождаемость ежегодно повышается,   население района имеет тенденцию к убыванию. Сложившийся уровень рождаемости пока не обеспечивает простого воспроизводства населения, уровень смертности высок, особенно у мужчин в трудоспособном возрасте. Происходит существенное сокращение численности населения в трудоспособном возрасте и рост численности населения старше трудоспособного возраста. Так, численность трудовых ресурсов снижается, соответственно уменьшается численность занятых в экономике.  Трудоспособное население в трудоспособном возрасте (с 16 до 55(60) лет) за 2010 год составило 11300 человек.  Население старше трудоспособного возраста (с 16 до 55 (60) лет и старше) - 4852 человек

4.4. Производственные ресурсы

Проектом предлагается сохранить существующие производства обрабатывающей промышленности.

Проектом предусмотрено размещение производственных площадок в населённых пунктах с.Айдарали, д.Мустафино, с.Бакеево, с.Бузат, с.Куганакбаш, с.Кундряк, с.Сарайсино, д.Баимово, с.Бижбуляк, д.Мухаметдаминово, с.Первомайский, с.Тятербаш, с.Турмаево, д.Амирово, д.Сары Елга, с.Яшерганово, с.Айтуган, д.Нижнеибраево для размещения объектов обрабатывающей промышленности.

Малое предпринимательство в сфере производства может включать цеха по переработке сельскохозяйственной продукции, цеха по производству мясомолочной продукции, фасовке мёда и т.п., цеха по обработке древесины, цеха по производству столярных изделий, мебели, народные промыслы, цеха по фасовке сушёных трав и т.п.

На территории селького поселения действуют предприятия:

| АК «Транснефть»ОАО»Урало-Сибирские магистральные нефтепроводы им Д.А. Черняева, филиал Туймазинского нефтепроводного управления, насосно-перекачивающая станция «Шкапово» | Нефтепродукты |
| --- | --- |
| АК «Башнефть» Аксаковский цех подготовки и перекачки нефти (НГДУ) «Ишимбайнефть» ООО «Башнефтедобыча» | Нефтепродукты |
| АЗС «Башнефть» | Горюче-смазочные материалы |

Объекты АК «Башнефть» Аксаковский цех подготовки и перекачки нефти (НГДУ) «Ишимбайнефть» ООО «Башнефтедобыча»  расположен на расстоянии 400 м. от жилой зоны. На складах ГСМ может находиться до 50 тонн ГСМ.

АК «Транснефть»ОАО»Урало-Сибирские магистральные нефтепроводы им Д.А. Черняева, филиал Туймазинского нефтепроводного управления, насосно-перекачивающая станция «Шкапово» расположена в с. Шкапово на расстоянии 500 м. от жилой зоны. На складе ГСМ может находиться до 50 тонн ГСМ.

АЗС «Башнефть» расположена на перекрестке дорог на расстоянии 500 м. от жилой зоны. На складе ГСМ может находиться до 150 тонн ГСМ.

4.5 Сельскохозяйственные ресурсы

Основные направления развития хозяйства поселения – мясное скотоводство и производство зерна.

Хозяйства поселения имеют:

- КРС                             - 880  голов;

- свиней                         -  112 голов;

- птицы                          - 1112 голов;

- лошадей                      - 36 голов;

- овец                             - 1120 голов;

- пчелосемей                  - 380

На заданную дату  в сельском поселении отсутствуют сельскохозяйственные организации. Бывший СХПК Новомихайловский обанкротился в  2003 году. Земельные участки с/хозяйственного назначения обрабатывают арендаторы: Зирганская МТС, агрофирма Родник, агрофирма Нива, КФХ.

- ферм КРС    2  шт. на 500 голов;

- ферм для овец  1  шт на _700__ голов;

- овощехранилищ  1 шт. емкостью 150 тонн;

Сельскохозпредприятия, промышленные, коммунальные и другие

предприятия любых форм собственности в пределах сельского поселения

(по каждому населённому пункту)

| № | Наименование | Адрес | Направление хозяйства | Числен. членов с/х предпр | Всего земель га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Олвас» | с. Михайловка, ул. Девонская, д.10 | растениеводство животноводство | 6 | 507,1 га |
| 2 | ОАО Зирганская МТС | с. Бижбуляк, ул. Строительная, д.22а | растениеводство | 10 | 2447,4 га 1765,64 га |
| 3 | ООО Агрофирма «Нива» | с. Бижбуляк, ул. Подлесная, д.30 | растениеводство животноводство | 15 | 2000 га |
| 4 | ООО «Родник» | с. Бижбуляк, ул. Трудовая. д.13 | растениеводство животноводство | 2 | 244,8 га |
| 5 | КФХ «Иванов А.И.» | с. Михайловка. ул. Лесная, д.2,кв.2 | растениеводство животноводство | 1 | 173 га |
| 6 | ИП КФХ «Иванов Ю.В.» | с. Михайловка. ул. Лесная, д.10,кв.1 | Пчеловодство животноводство | 1 |  |
| 7 | Елисеев С.С. | с. Малый Менеуз, ул. Вуколова Эрлика, д.69 | животноводство | 2 | 99 га |
| 8 | Оваканян Г. | с. Михайловка, ул. Победы, д. 8 | животноводство | 1 |  |
| 9 | Александров Н.И. | д. Светловка | животноводство | 1 |  |

Агропромышленный комплекс района представлен 14 сельхозкооперативами различных форм собственности, более 100 крестьянско -фермерскими хозяйствами.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 121,0 тыс.га. Преобладающими культурами в растениеводстве являются зерновые, подсолнечник, сахарная свекла. Два хозяйства района СПК колхоз "Кундряк" и СПК имени Ленина имеют статус семеноводческих хозяйств по зерновым культурам.

животноводство представлено скотоводством мясомолочного направлений, в том числе ферма КРС при с. Куганакбаш.

В структуре отраслей с/х производства проектом предлагается сохранить за агропромышленным комплексом приоритетное место.

Основными направлениями с/х-го  производства являются:

1)обеспечения населения отечественными продовольственными товарами;

2)формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развития его инфраструктуры;

3)поддержка сельскохозяйственных производителей;

4)устойчивое развитие сельских территорий.

Численность работающих в агропромышленном комплексе на расчетный срок дана с учетом существующего положения.

Проектом предлагается сохранить все территории, занятые фермами животноводства. На расчетный срок сохраняются все существующие предприятия, обслуживающие агропромышленный комплекс.

4.5.1. Показатели использования сельскохозяйственных ресурсов

| 1. | Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельхозугодий | тыс.га | 95,1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в т.ч пашня | тыс.га | 72,6 |
| 2. | Площадь земель, выведенных из оборота (деградированные земли) | тыс. га | - |
| 3. | Доля произведенной сельскохозяйственной продукции, использованной для переработки на предприятиях, расположенных на территории муниципального района | % | 51 |

4.6. Предпринимательство

В районе многое делается для создания благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства. Доля занятых в малом бизнесе в общей численности, работающих в экономике района - 15,1%. По состоянию на 1 января 2013 года численность субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района составляет 477 единиц. Объем произведённой ими продукции в 2015 году составил 289 млн. рублей.

Спектр предоставляемых бизнесменами услуг довольно широк: ремонт и изготовление мебели, услуги автомастерских, оказание фото и видеоуслуг, производство и переработка продукции сельского хозяйства.

И сегодня первоочередная задача муниципалитета - стимулирование процессов вовлечения граждан в предпринимательство, поддержка начинающих и действующих предпринимателей. Ежегодно малому и среднему бизнесу оказываются различные виды финансовых поддержек по различным республиканским программам развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

На территории поселения действуют пять КФХ.

Малое предпринимательство

любых форм собственности по каждому населённому пункту

| № | Наименование предприятия | Отрасль | Числен. работающих на предприятии человек | Вид выпускаемой продукции | Площадь предприятия га | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | М-н «Дружба» |  | 3 | продовольствен. | 955 | с. Михайловка, ул. Девонская, д. 11 |
| 2 | М-н «Ассоль» |  | 4 | продовольствен. | 269 | с. Михайловка, ул. Девонская, д. 17 |
| 3 | М-н «Ивушка» |  | 1 | смешанные товары | 299 | с. Малый Менеуз, ул. Вуколова Эрлика, д.45а |
| 4 | М-н «Надежда» |  | 3 | смешанные товары | 432 | с. Кистенли-Ивановка. ул. Центральная, д.53а |
| 5 | М-н «Яна» |  | 1 | непродовольствен. | 80 | с. Михайловка, ул. Девонская, д.9/1 |
| 6 | М-н «Виктория» |  | 1 | непродовольствен. | 100 | с. Михайловка, ул. Девонская, д.9 |
| 7 | М- н «Ромашка» |  | 1 | непродовольствен. | 2193,69 | с. Михайловка, ул. Девонская, д.13 |

.

5. Проектная организация территории.

Планировочная структура и функциональное зонирование

5.1. Архитектурно-планировочное решение.

Архитектурно-планировочное решение сельского поселения    выполнено с учетом существующих территорий,  рельефа и максимального включения ландшафта в композицию планировочной структуры.

Основными композиционными осями, формирующими  планировочную структуру поселения, являются существующие и проектируемые автомобильные дороги республиканского и районного значения,  которые связывают существующие населенные пункты.

Важной составляющей экологического благополучия, одним из основных элементов благоустройства жилых кварталов является озеленение. Проектом предлагается предусмотреть непрерывную систему озеленения территории: от озеленения улиц, территорий общего пользования, площадок для отдыха, рекреационных зон, предназначенных для организации мест отдыха населения до обустройства буферных зон – зелёных насаждений вдоль основных автодорог.

Ассортимент деревьев и кустарников местных пород, рекомендуемый для посадки:

деревья – берёза, липа, рябина, черёмуха обыкновенная, сирень обыкновенная.

Проектом предлагается предусмотреть освещение улиц, внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек, парковок.

5.2.Функциональное зонирование

Функциональное зонирование сельского поселения принято, исходя из сложившейся градостроительной  ситуации   с  учетом   природных,   климатических, геологических факторов, а также возможностей перспективного развития функциональных зон. В проекте учитывались следующие факторы, определившие направление территориального развития:

- природные условия (преобладающее направление ветров, рельеф, гидрография);

- существующие инженерные коммуникации и транспортные связи.

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

- жилые, в том числе;

- общественно-деловые;

- рекреационные;

- производственные;

- инженерно-транспортные инфраструктуры;

- сельскохозяйственного назначения;

- специального назначения;

- лесного фонда.

Селитебная зона решена в виде жилых кварталов усадебной застройки.  Проектируемая застройка размещается на свободных территориях.

Общественно-деловая подразделена на три подзоны:

- многофункциональная застройка общественных зданий;

- учреждения народного образования;

- спортивные объекты.

Зоны отдыха, входящие в состав рекреационных зон, включают в себя территорию для массового занятия физкультурой и спортом, пляжи, зеленые насаждения

5.3. Жилищное строительство

Объемы нового жилищного строительства рассчитаны исходя из проектной численности населения и нормы жилищной обеспеченности в квартирах частного жилищного фонда 26,5 м2/чел. на первую очередь, 30 м2/чел. на расчетный срок.

С учетом повышенной комфортности строящегося жилья объем жилищного строительства составит:

- на 1-ю очередь – 11,28  тыс.м2 общей площади;

- на расчетный срок – 20,39  тыс.м2 общей площади.

Объемы жилищного строительства могут быть больше расчетных и в сторону увеличения не лимитируются.

Новое строительство предлагается одно-двух этажной коттеджной (усадебной) застройкой с приусадебными участками 0,25 га.

Усадебные дома в дальнейшем предусматриваются проектами для индивидуальных застройщиков.

В состав жилого фонды включены существующие дачные некоммерческие товарищества, которые размещены по материалам государственного земельного кадастра поселения Бижбулякский сельсовет.

Жилую застройку на расчетный срок и на первую очередь в малых населенных пунктах д.Сене-Пурнас, д.Светловка, д.Степановка, д.Канарейка предусмотреть за счет свободных от жилья территорий на существующих участках.

Данные расчетов по жилищному строительству приведены в таблице №1

5.4. Культурно-бытовое строительство

Расчет потребности в учреждениях обслуживания произведен по СНиП 2.07.01-89* на общую численность населения каждого населенного пункта.

Для обслуживания населения рассчитаны объекты периодического и повседневного посещения.

При расчете требуемой вместимости детских садов и общеобразовательных школ учитывалась возрастная структура населения, характерная

для Бижбулякского района:

На территории поселения расположены:

в) учреждения социальной сферы, в т.ч.:

-  полных средних школ  - 1 единица  на  320 учащихся

-начальных   школ  - 2  на   50 учащихся

- дома культуры и клубы	- 3 на   400 человек

- библиотек	- 4 на  90  человек

- школа-интернат VIII  вида - 1 на 150 человек

- филиал сбербанка - 1 единица.

г) стационарные лечебные учреждения, в т.ч.:

- фельдшерско-акушерских пунктов 	- 3 шт.

- больница сестринского ухода - 1 (15 койко-мест)

д) предприятия торговли  11 шт , в т.ч.:

- смешанных магазинов    11  шт.

Данные расчетов по потребности в учреждениях обслуживания приведены в таблице №2

Структура объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающих социально-гарантированный минимум для сельских поселений, определена в соответствии с перечнем объектов обслуживания населения согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Задача – выявить количественный и качественный состав существующих объектов, сравнить с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составить перечень необходимого строительства объектов.

Расчет предприятий социального и культурно-бытового обслуживания населения приведен в табл. №2

5.5. Производственное и коммунально-

складское строительство.

Размещение производственных и коммунально-складских площадок предусматриваются в существующих границах с учетом санитарно-защитных зон от селитебных территорий.

Таблица  № 2

6. Инженерно-техническая инфраструктура

6.1. Транспортная инфраструктура

Бижбулякский район находится в западной части Республики Башкортостан. Центр района - с.Бижбуляк расположен в 37км от железнодорожной станции Приютово железной дороги Челябинск-Уфа-Самара и удален от столицы Республики г.Уфы на 230 км. Площадь района составляет 2,134 тыс.км2. На севере район граничит с Белебеевский районом, на северо-западе – с Ермекеевским районом, на северо-востоке – с Альшеевским районом, на востоке с Миякинским районом, на западе и юге – с Оренбургской областью. Протяженность района с севера на юг составляет порядка 70 км.

Автомобильные дороги

По Бижбулякскому району проходит автодорога межрайонного значения Киргиз-Мияки-Бижбуляк IV категории, которая обеспечивает связь с. Бижбуляк с центром Миякинского района с.Киргиз-Мияки и южными районами республики. Связь района с Оренбургской областью, Ермекеевским, Белебеевским и Альшеевским районами осуществляется по дорогам районного значения IV – V категории. Внутрирайонные связи также осуществляется по дорогам районного значения.

Бижбулякский район обслуживается автомобильным и трубопроводным видами транспорта. Ближайшие железнодорожные станции - п. Приютово. Реки на территории района не судоходны.

Общая протяженность транспортных коммуникаций по СП Михайловский сельсовет

| № пп | Виды транспорта | Протяженность, км | Плотность, км/тыс.км2 территории района |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильный транспорт (всего) | 176,7 | 0,83 |
|  | Автодороги с асфальтовым покрытием | 96,7 | 0,45 |
| 2 | Судоходные водные пути | - | - |
| 3 | Трубопроводный транспорт | 133,72 | 0,62 |
| 4 | Воздушный транспорт | - | - |

6.1.1. Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

Основной вид транспорта Бижбулякского района – автомобильный.

В районе все населенные пункты соединены между собой автодорогами с твердым (асфальтобетонным) покрытием.

Существующую транспортную сеть района представляют следующие категории дорог:

В нижеследующей таблице приведен перечень автомобильных дорог общего пользования, закрепленных за Бижбулякским ДРСУ ГУП "Башкиравтодор".

| № п/п | Наименование автодороги | Категория | Протяженность, км | Из них с твердым покрытием, км | В т. ч. с усовершенствованным, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Межрайонного значения |
| 1 | Киргиз-Мияки-Бижбуляк | IV | 16 | 16 | 16 |
| Районного значения проходящие по Михайловскому сс |
| 15 | Кош-Елга-Малый Менеуз | V | 7 | 3,2 | 1,2 |
| 23 | Малый Менеуз-Светловка | V | 3 | 3 | 0 |
| 24 | Подъезд к д. Ик-Вершина | V | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Кистенли-Ивановка-а/д Бижбуляк-Ермолкино | V | 15 | 15 | 0 |
| 27 | Кистенли-Богданово-Рудники | V | 12 | 7 | 0 |
| 29 | Аксаково-Ик-Вершина-Приютово | IV | 29 | 29 | 29 |
| 30 | Ик-Вершина-Шкапово-Хомутовка | IV | 71,4 | 71,4 | 31,7 |
| Межрайонного значения: |  | 16 | 16 | 16 |
| Районного значения: |  | 138,4 | 129,6 | 61,9 |

.

Пассажирский транспорт

Пассажирские перевозки в Бижбулякском районе осуществляет Бижбулякский филиал Белебеевского автотранспортного предприятия ГУП «Башавтотранс».

АТП выполняет перевозки на междугородных и пригородных маршрутах.

Перечень маршрутов на территории Бижбулякского района:

- междугородные: Уфа, Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Казань, Чебоксары;

- асфальт III категории.

- пригородные: Федоровка, Киргиз-Мияки, Бижбуляк, Приютово,

- по населенным пунктам Бижбулякского района: Бузатово, Янгурча, Елимбетово, Аллгуват.

- по проектируемому поселению - Белебей - Бижбуляк

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт на территории района представлен нефтепроводом, газопроводом и газопродуктопроводом.

| Трубопровод | Наименование | Принадлежность | Диаметр трубы, мм | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтепровод | «Шкапово-Ишимбай» | АООТ «Урало-Сибирские магистральные нефтепроводы» | 500 | 1955 |
| Газопровод | «Шкапово-Тубанкуль» «Шкапово-Ишимбай» | ДП «Баштрасгаз» РАО «Газпром» | 500 350 | 1957 1958 |
| Газо-продукто-провод | «Оренбург-Шкапово-Туймазы» (ШФЛУ) | ПУ ЭГПП «Оренбурггазпром» | 300 250 | 1985 |

По территории Бижбулякского района проходят нефтепроводы филиала «Башнефть-Ишимбай».

Охранная зона по данным ОАО «АНК «Башнефть» составляет 50м в каждую сторону. Санитарно-защитные зоны от трубопроводов до населенных пунктов, коллективных садов и дачных поселков определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размером 150 м в каждую сторону.

- Ширина проезжей части дорог - 10,5 м, ширина обочин - 2,5 м, наименьшая ширина укрепленной полосы обочины - 0,5 м.

Внешние связи населенных пунктов осуществляются автомобильным транспортом и автобусами по существующим и перспективным автомобильным дорогам .

Для организации регулярного автобусного сообщения с сельскими населенными пунктами на пересечении основных улиц в непосредственной близости от въезда на территорию предлагается разместить пассажирские автостанции на 10 мест.

# 6.1.2. Внутренние улицы и дороги.

Улично-дорожная сеть проектируется с учетом санитарных ограничений, а также абриса окружающих дорог.

В проекте принята классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта по принципу:

1. Главные улицы – шириной 30-16 м.

2. Основная улица в жилой застройке. Ширина улицы в красных линиях 16 м. Ширина проезжей части – 6,0 м. Обеспечивает связь жилых кварталов между   собой и подъездными дорогами.

3. Второстепенные улицы в жилой застройке. Проходят внутри кварталов .Ширина проезжей части – 3,5 – 5,5 м. Обеспечивают связь жилых домов между собой и основными улицами.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, освещения и озеленения. Покрытие рекомендуется щебеночное переходного типа.

Расчет показателей улично - дорожной сети по генеральному плану сельского поселения см. таблицу №3

6.1.3. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

Уровень автомобилизации на расчетный срок принят 350 автомобилей на 1000 жителей.

Общее расчетное количество автомобилей при населении 2699 чел. составит 944 автомобилей.

Гаражи для личных машин предусматриваются на приусадебных участках в стадии застройки.

Расстояние до ближайшей автогазозаправочной станции в н.п.: Пономаревка  - 82 км, Абдулино 93 км.

6.2. Водоснабжение

6.2.1. Водные ресурсы поверхностных и подземных вод района.

Вся территория района расчленена мелкими ручьями и речками принадлежащими Волго - Камскому бассейну.

Основными реками, отличающиеся многоводностью являются  реки Ашкадар, Уршак, Кундрак, Стерля, Куганак.

По водным ресурсам Бижбулякский район относится к надежно обеспеченным  как по поверхностным, так и по подземным источникам.

Существующее водоснабжение поселения.

Уровень водоснабжения населению составляет -56,5%. Для обеспечения населения и сельскохозяйственного производства питьевой водой в поселении имеется 4 скважины с дебетом воды 340 куб. м. в сутки. Общий дебет воды 4420 куб. м.

Обеспечением населения водой занимается МУП «Бижбулякводоканалсервис»

Производительность существующих водозаборов, включая родники, составляет   0,70 тыс. м3/сут., следовательно, все потребности поселения  в хозяйственно-питьевой воде обеспечиваются за счет местных ресурсов подземных вод.

По бактериологическим и химическим показателям воды отвечают требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая», на некоторых населенных пунктах отмечается превышение жесткости на 2-3 мг экв/л.

Месторождений подземных вод с утвержденными запасами в районе нет.         Подземные воды используются с помощью скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них.

Очистка воды питьевой отсутствует (жесткость воды в среднем составляет 10 мг/л).

Централизованная система водоснабжения имеется в 2-х населенных пунктах. Водозаборных сооружений в них изношены  из-за длительного срока эксплуатации, отсутствия электрохимзащиты и антикоррозийной изоляции.

Население обеспечивается водой из открытых источников – для хозяйственных нужд, из каптированных родников для питьевых.

Водоохранные зоны родников, рек, озер не защищены, состояние зон санитарной охраны источников водоснабжения неудовлетворительное.

Значительная часть используемых родников не каптированы.

Всего в поселении имеется централизованное водоснабжение в н.п. с.Михайловка, с.Кистенли-Ивановка,  с.Кожай-Икские Вершины,  с.Малый Менеуз. Степень износа скважин и водопроводных сетей 60 и более процентов, поэтому требуется полная их замена или реконструкция. Централизованная канализация отсутствует.

В с. Михайловка имеется в качестве водозабора используется Артезианская скважина; водонапорная башня Рожновского объемом 25 м. куб , Производительность 10,8 (260) мЗ/час (мЗ/сут)

.

Производительность 10,8 (260) мЗ/час (мЗ/сут)

3. Общая производительность водозабора 260 мЗ/сут,

4. Подача воды, емкости, башня 225

5. Снабжение водой населения и предприятий осуществляется через   ООО «Бижбулякводоканалсервис”

7.Протяженность сетей   12   км,

8.Количество водозаборных колонок шт.15

9.Количество потребляемой воды за год: 33,58 тыс м. куб.

Населением          78,9    мЗ/сут.

коммунально-бытовыми предприятиями 7,5  мЗ/сут.

В селе Малый Менеуз Артезианская в качестве водозабора используется скважина; водонапорная башня Рожновского объемом 25 м. куб.

Производительность 0,2 (22) мЗ/час (мЗ/сут)

3. Общая производительность водозабора   22  мЗ/сут,

4.Подача воды, емкости, башни  22

5. Снабжение водой населения и предприятий осуществляется через ООО «Бижбулякводоканалсервис»

6. Принадлежность сетей

7.	Протяженность сетей   2,5  км, требуют реконструкции

км, по ул.

8. Количество водозаборных колонок шт.    2,5   км

9. Количество потребляемой воды за год: 8,07 тыс.м. куб.

Населением  16,8  мЗ/сут.

коммунально-бытовыми предприятиями       4,08    мЗ/сут.

В селе Кистенли-Ивановка в качестве водозабора используется

родники

1.Производительность 1,25 (30) мЗ/час (мЗ/сут)

2.	Общая производительность водозабора 30 мЗ/сут,

3.	Подача воды, емкости, башни 30

4. Снабжение водой населения и предприятий осуществляется через водопровод

5.	Протяженность сетей   3,5 км, требуют реконструкции

км, по ул.

6.	Количество водозаборных колонок шт.     5

7.	Количество потребляемой воды за         год:10,19 тыс. м. куб.

Населением          26,2    мЗ/сут.

коммунально-бытовыми предприятиями     0,1    мЗ/сут.

Проектные предложения.

Нормы водопотребления для хозяйственного и питьевого водоснабжения на проектный период приняты на основе:

- проекта республиканской целевой программы разработанной «Коммунводоканалпроект", г. Уфа, 2001 г. совместно с институтом «Башгипроводхоз»;

- СНиП  2.04.02-84, СНиП  п-31-74  и ВСН-23.

Укрупнённые предварительные расчеты перспективного водопотребления (и водоотведения - они принимаются равными) проектируемых населённых пунктов приведены в таблице, расчётные схемы водоснабжения и водоотведения будут выполнены на следующей стадии проектирования по отдельным договорам.

Расчет объёмов водопотребления и водоотведения

| № | Наименование | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Насел. чел. | Норма водопотр. /сут | Среднесут. расход м3/сут | Насел. чел. | Норма водопотр. /сут | Среднесут. расход м3/сут |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Михайловка | 1 482 | 176 | 260,88 | 1 684 | 176 | 296,39 |
| 2 | с. Кожай-Икские Вершины | 263 | 60 | 15,78 | 263 | 60 | 15,78 |
| 3 | с. Малый Менеуз | 197 | 60 | 11,80 | 197 | 60 | 11,80 |
| 4 | с. Кистенли-Ивановка | 292 | 60 | 17,52 | 292 | 60 | 17,52 |
| 5 | с. Шкапово | 95 | 60 | 5,70 | 95 | 60 | 5,70 |
| 6 | д. Игнашкино | 75 | 60 | 4,49 | 75 | 60 | 4,49 |
| 7 | д. Сене Пурнас | 20 | 60 | 1,20 | 20 | 60 | 1,20 |
| 8 | д. Степановка | 38 | 60 | 2,25 | 38 | 60 | 2,25 |
| 9 | д. Светловка | 11 | 60 | 0,66 | 11 | 60 | 0,66 |
|  | Итого | 2 472 | 73 | 320 | 2 674 | 73 | 356 |

* Водопотребление принято 50 п/сут. на 1 жителя +20% на производственные нужды и неучтённые расходы = 60 л/сут. (Республиканские нормативы
градостроительного проектирования Республики Башкортостан. Приложение
12, примечания 1 и 4 - удельное среднесуточное (за год) водопотребление на 1
жителя для застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок).

При численности населения более 500 чел. водопотребление централизованное, принято 160 л/сут. на 1 жителя+10% на производственные нужды и
неучтенные расходы=176 л/сут. (установленные нормы там же).

В нормах учтены коммунальные нужды, расходы на местную промышленность и транспорт.

Расходы на нужды промпредприятий приняты по мощностям, выданным администрацией района.

Нормы на нужды животноводства:

- согласно СНиП 11-31-74.

Нормы учреждений отдыха согласно ВСН-23-75 по планировке и застройке курортов и зон отдыха.

Среднесуточные нормы водопотребления для животноводства приняты в метрах на голову:

Крупнорогатый скот (КРС) в том числе – коровы –80 л., лошади – 70л., овцы -10л, свиньи –25 л., птица –1л.

Расходы воды на тушение пожаров должны осуществляться  по СНиП 2.04.02-84 на следующих стадиях проектирования.

В настоящем проекте этот расход не учитывается, т.к. пополнение пожарных запасов идет за счет сокращения расхода воды на другие нужды, которые, как правило, превышают расход воды на тушение пожаров. Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах чистой воды, в баках водонапорных башен или в отдельных водоемах с обеспечением подъезда к ним автонасосов.

Источники водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов, сельскохозяйственных объектов, объектов отдыха принимаются подземные воды водоносного горизонта артинского яруса.

Обеспечение населенных пунктов водой будет осуществляться путем развития локальных систем существующих водозаборов (скважин и родников).

В целом район считается надежно обеспеченным  местными ресурсами пресных вод для перспективного водоснабжения.

Для населенных пунктов с развитым производством приняты центральные системы водоснабжения. Для малых населенных пунктов автономное с водозаборами в виде мелкотрубчатых и шахтных колодцев и из родников.

Централизованное обеспечение потребности в воде мелких населенных пунктов решается за счет одиночных скважин в радиусе от 0,5 до 1,0 км от потребителя.

Глубина скважин в основном в пределах 50-70 м.

Ориентировочный дебет скважин от 150 до 260 м3/сут.

Зоны санитарной охраны

Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных  зон.

В настоящее время на водозаборах имеется только 1-й пояс зоны санитарной охраны (ЗСО), где соблюдается режим и требования СНиП 2.04.02-84.

Граница 1-го пояса устанавливается от одиночного водозабора или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстоянии 50 м.

Для 2-го и 3-го поясов ЗСО устанавливается на последующих стадиях проектирования, ориентировочно со следующими параметрами:

для 2-го пояса  250-300 м

для 3-го пояса  300-1500 м.

Система  и схема водоснабжения

Во всех населенных пунктах предусматривается организация централизованных систем водоснабжения для хозяйственных, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Вода, подаваемая в водопроводную сеть, должна отвечать ГОСТу «Вода питьевая».

В каждой системе в целях бесперебойного водоснабжения намечается не менее 2-х водозаборных скважин, одна из которых резервная. При количестве скважин до пяти штук вода подается насосами в водопроводную сеть и регулирующую емкость. При количестве скважин более пяти, вода подается из скважин в сборные резервуары, затем насосами 11-го подъема подается в водопроводную сеть и регулирующую емкость.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды с соответствующей очисткой перед подачей в водопроводную сеть. Подача воды от водозаборных сооружений до разветвляющей сети должна осуществляться  по двум водоводам.

Хранение противопожарных запасов воды предусматривается в пожарных водоемах, сборных подземных резервуарах или в баках водонапорных башен.

6.3. Канализация

Бижбулякский район не канализирован. Из всех населённых пунктов района только в пос. Сухоречка действует централизованная система канализации.

Часть стоков райцентра очищается на сооружениях биологической очистки производительностью 200м3/сутки, принадлежащих ООО “Уралсиб-Бижбулякмолоко”, с выпуском сточных вод в р. Кенгер. Около 140 м3/сутки производственных загрязнённых сточных вод цех ППН Аксаковского УДНГ “Ишимбайнефть” – филиала АНК “Башнефть”, закачивает в подземный горизонт (поглощающие скважины).

Остальные поселения используют выгребную систему канализации. Из выгребов жидкие нечистоты вывозятся на свалки бытовых отходов, запахиваются на сельскохозяйственных полях, выпускаются на поля фильтрации или утилизируются на приусадебных участках.

Сети централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых стоков в настоящее время в Михайловском сельсовете отсутствуют.

На I очередь и расчетный срок реализации генплана отвод хозяйственно-бытовых стоков от жилых домов, коммунально-бытовых и общественных зданий предусматривается в автономные индивидуальные комплектные очистные

устройства-фильтры необходимой ёмкости и производительности с последующим вывозом в БОС (проектируемые в районном центре с. Бижбуляк) на I

очередь строительства и в сети канализации в с. Михайловка – на расчётный срок.

Расчеты по объему отходов приведены в таблицах № 4.

Расчеты по Водоотведению приведены в разделе 6.2.1.

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила

содержания территорий населенных мест" (утв. Минздравом СССР 5 августа

1988 г. N 4690-88) для сбора жидких отходов в неканализованных

домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь

водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для

отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка

помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии

дворовых уборных выгреб может быть общим.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских

учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на

расстояние не менее 20 и не более 100 м.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных

до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть

сокращено до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения

дворовых уборных определяется представителями общественности,

административных комиссии администрации муниципального района. В

условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны

быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные

помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей,

блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого

рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть

более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до

0,35 м от поверхности земли. Выгреб следует очищать по мере его

заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку

их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю

помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими

средствами. Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть

непроницаемой для грызунов и насекомых.

С учетом существующей спецтехники генеральной схемой очистки для вывоза ЖБО предполагается приобретение 5 машин марки КО-529-11.

6.4. Теплоснабжение.

Теплоснабжение существующей жилой застройки в н.п. с.Шкапово, д.Степановка, д.Канарейка предусматривается от индивидуальных отопительных печей.

В связи с развитием газификации, теплоснабжение индивидуальной жилой застройки в н.п. с.Михайловка,	с.Кистенли-Ивановка,	с.Кожай-Икские Вершины, с.Малый Менеуз,	д.Игнашкино,  д.Сене-Пурнас, д.Светловка выполняется от индивидуальных источников тепла (АОГВ). Топливо – природный газ.

6.5. Газоснабжение.

Существующее положение

Централизованное газоснабжение в поселении осуществляется в н.п. с.Михайловка,	с.Кистенли-Ивановка,	с.Кожай-Икские Вершины, с.Малый Менеуз,	д.Игнашкино,  д.Сене-Пурнас, д.Светловка.

Не имеют централизованного газоснабжения н.п. с.Шкапово, д.Степановка, д.Канарейка.

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Данные по газоснабжению сельского поселения.

| № п/п ГРС, ГРП и адрес | Наименование населенного пункта и потребителей | Природный газ |
| --- | --- | --- |
|  |  | От какой ГРС, его теплотворн. Способность Ккал/мЗ | Давление после ГРС и в точке подключения Кгс/см2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПРГ-15 | С. Михайловка |  | 0,6 МПа |
| ПРГШ-17 | С. Михайловка |  | 0,3 МПа |
| ПРГШ-19 | С. Михайловка |  | 0,3 МПа |
| ПРГ-17 | С. Кистенли-Ивановка |  | 0,6 МПа |
| ПРГШ-26 | Д. Сене-Пурнас |  | 0,6 МПа |
| ПРГ-18 | С. Кожай-Икские Вершины |  | 0,6 МПа |
| ПРгШ-39 | Д. Игнашкино |  | 0,6 МПа |

Проектные решения

Данным  проектом в поселении предусматривается, что на первую очередь строительства 80% усадеб будут обеспечены сетевым газом и 20% сжиженным.

Основными потребителями газа являются жилищно-коммунальный сектор.

Подача газа в населенные пункты будет осуществляться по межпоселковым газопроводам давлением 6-12 кгс/м³ (0,6-1,2 Мпа) с последующим понижением давления в ГРП, ШРП.

Расход газа на хозяйственные и бытовые нужды поселения составляют: существующее – 1 011,36м.куб/час

На первую очередь – 1 198,71 м.куб/час

На расчетный срок – 1 295,54м.куб/час

6.6. Электроснабжение

Электроснабжение предприятий, организаций, учреждений и жилого сектора сельского поселения осуществляют 2 организации: Аксаковские  электрические  сети, Бижбулякские  электрические  сети.

По степени обеспеченности электроэнергией относится к II категории.

Проектные предложения

Произведены расчеты электропотребления на первую очередь строительства и на перспективу на основании планов развития промышленности, сельского хозяйства, перспективной численности населения, роста жилищного фонда и обеспеченности его инженерным оборудованием.

Расчетные электрические нагрузки общественных зданий определены по укрупненным удельным электрическим нагрузкам согласно СП 31-110-2003.

Суммарные электрические нагрузки поселения на жилищные и коммунально-бытовые нужды составляют:

На первую очередь 2 372,44тыс.кВт-ч/год;

На расчетный срок 2 564,10тыс.кВт-ч/год.

6.7. Связь

В настоящее время в Бижбулякском районе организована сеть сельской телефонной связи, проводного вещания и телевизионного вещания.

Внутрирайонная телефонная связь между станциями и выход на междугороднюю связь осуществляется по кабельным или воздушным соединительным линиям, уплотняемым высококачественной аппаратурой.

Для расширения зоны охвата телевизионным вещанием в Бижбулякском районе на перспективу необходимо предусмотреть строительство нового мощного ретранслятора. Местоположение, мощность и зона его действия должны быть определены специализированной организацией.

На территории поселения расположены:

учреждений связи:

- узел электросвязи - 5 единиц.

- отделение связи - 1 единица.

6.8. Инженерная подготовка территории

Западная   часть  Бижбулякского  района   подвержена   карстовым явлениям. В  карстовых   котловинах,  заполненных  водой,  развиваются    оползни.

Бижбулякский   район   находится   в  слабой  зоне   экзогенно-геологических     процессов  .

Основные  процессы –  водная и ветровая эрозия и оврагообразование по берегам рек : Малый Менеуз (Крылоганка), Кошъелга, Кистенли.

Есть проявления карстообразования.

Основные  мероприятия   инженерной   подготовки

Водная   эрозия

Основной  ущерб,  причиняемый  или  который  может   быть  причинён  населенным  пунктам   речной  эрозией  - это  сокращение  площадей  приусадебных  участков  и  огородов,  а  так же  возможен  полностью  перенос  строений  вследствие подмыва.

Целесообразная  борьба  с  речной  (боковой)  эрозией  в  настоящее  время  практически  не  ведется,  хотя  он  приносит  значительный  ущерб  личным  хозяйствам.

Борьба  с  размывом  берегов  местным  населением  без   гидрогеологического  обследования  специализированной  организацией  нецелесообразна,  так  как  не  приносит    результатов,   а  порой   усугубляет  проблему.

На   слаборазмываемых  берегах  (до  0,5м в  год) достаточно  эффективно  выполаживание  берегов  с  последующей  посадкой  деревьев  и   кустарников.

На  участках  берегов  с  более   интенсивным   подмывом    необходимы   капитальные   берегоукрепительные  работы.

Выбор  комплекса   мероприятий  по   борьбе   с  размывом  должен  выполняться  исходя  из  каждого  конкретного  случая  отдельно  и учитывать  его  экономическую   целесообразность.

Выбор   методов   инженерной  подготовки   пойменных  территорий,  подверженных   временному  затоплению,  зависит  от   гидрогеологических  характеристик   водотока,  особенностей  использования   территорий,  характера  застройки.

Оползни

Проектирование  противооползневых  мероприятий  должно  осуществляется  на  основании  материалов  инженерно-геологических,  инженерно-гидрогеологических  изысканий с  учетом  требований  застройки,  благоустройства  и  функционального  использования  территорий.

На  оползнеопасных  территориях   необходимо   запретить  вырубку  лесов,  кустарников, уничтожение  травяного  покрова, распашку   и  террасирование  склонов.

На  оползневых  склонах  не  допускается  интенсивный  полив  насаждений,  не  допускается   удаление  грунта  в  нижней  части  склона.

Для  устройства  поверхностного  водоотвода  применяют   открытые  и  закрытые   водостоки.  Мероприятия  поверхностного  водоотвода   должны  полностью  исключать   возможность  попадания  воды   в  тело  оползня.

Борьба  с   оползнями   в  каждом   конкретном   случае    должна  решаться   индивидуально   с   экономическим    обоснованием.

7. Охрана природной среды

7.1. Санитарная очистка и мусороудаление.

В задачи санитарной очистки входят:

-сбор и удаление твердых коммунальных отходов за пределы территории населенного пункта;

-сбор и удаление жидких отходов от жилых зданий ;

-уборка улиц, площадей;

-удаление мусора из зданий общественной застройки.

Удаление мусора предусматривается централизованно на полигон ТКО. Для сбора мусора устанавливаются мусоросборники.

На сегодняшний день в районе нет ни одного полигона, свалки ТКО, отвечающим всем экологическим требованиям по захоронению отходов производства и потребления. Администрации сельских поселений (в основном балансодержатели свалок ТКО) ведут работу по оформлению документации на объекты захоронения отходов (расчёты образования отходов, отводы земель, учёт и т.п.) На многих сельских свалках ТКО отсутствует обваловка, плохие подъездные пути. Учёт размещённых отходов практически не ведётся

Земли специального назначения

Кладбища сельского поселения

(по каждому населённому пункту)

| № | Наименование насел. пункта | Местоположение (или направление от насел. пункта) | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Михайловка | Юго-восточнее | 2 км | 1 га | 70 |
| 2 | с. Михайловка | восточнее | 1 км | 4 га | 70 |
| 3 | с. Малый Менеуз | западнее | 2 км | 2 га | 85 |
| 4 | д. Светловка | восточнее | 2 км | 1 га | 85 |
| 5 | с. Кожай-Икские Вершины | западнее | 3 км | 3 га | 70 |
| 6 | д. Степановка | Юго-западнее | 1 км | 1 га | 80 |
| 7 | д. Канарейка | Юго-восточнее | 3 км | 2 га | 80 |
| 8 | с. Кистенли-Ивановка | западнее | 2 км | 3 га | 80 |
| 9 | с. Шкапово | западнее | 3 км | 3 га | 70 |

Свалки, скотомогильники сельского поселения

(по каждому населённому пункту)

| № | Наименование насел. пункта | Местоположение (или направление от насел. пункта) | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Михайловка | Места для захоронения ТБО Южнее с. Михайловка | 500 м | 50000 кв.м. | 80 |
| 2 | с. Малый Менеуз | Юго-восточнее | 150 м | 8000 кв.м. | 80 |
| 3 | с. Кожай-Икские Вершины | севернее | 600 м | 7000 кв.м. | 80 |
| 4 | с. Кистенли-Ивановка | Юго-западнее Скотомогильники | 200 м | 9000 кв.м. | 80 |
| 1 | с. Михайловка | западнее | 600 м | 53 куб.м. | 50 |

В задачи санитарной очистки входят:

-сбор и удаление твердых коммунальных отходов за пределы территории населенного пункта;

-сбор и удаление жидких отходов от жилых зданий;

-уборка улиц, площадей;

-удаление мусора из зданий общественной застройки.

Удаление мусора предусматривается централизованно на полигон ТКО. Для сбора мусора устанавливаются мусоросборники.

В местах образования несанкционированных свалок планируется установка бункеров (контейнеров для ТКО) большой вместимости.

Для сбора крупногабаритных отходов необходима установка бункера-накопителя емкостью 8,0 м3 на специально оборудованных площадках

На I очередь и расчетный срок планируется в жилой застройке, а также у стационарных магазинов, на территориях школ, рынков и т.п., разместить специальные площадки для мусоросборников - контейнерные площадки.

В соответствии с Государственной программой «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства РБ от 18.02.2014 № 61  проектом предусматривается закрытие всех несанкционированных свалок ТКО, т.к. они не соответствуют требованиям законодательства. Они подлежат выводу из эксплуатации с последующей рекультивацией территории.

Согласно Генеральной схемы санитарной очистки территории разработанной ГУП «Научно-исследовательский институт безопасности

жизнедеятельности Республики Башкортостан» на территории сельского поселения Бижбулякский сельсовет  МР Бижбулякский район РБ рекомендуется строительство полигона ТКО. Мощность полигона ТКО должна быть рассчитана с учётом, что твёрдо-коммунальные отходы с других сельских поселений МР Бижбулякский район РБ будут вывозится на него для захоронения и переработки.

Закрытие свалок ТКО  у с. Михайловка, с.Кистенли-Ивановка, с.Кожай-Икские Вершины, с.Малый Менеуз  должно осуществляется после отсыпки его на проектную отметку, установленную заданием. Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации.

Рекультивация закрытых полигонов – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды.         Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых полигонов - процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния.

Рекультивация полигонов выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап включает в себя исследования свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории полигона к последующему целевому использованию. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом и включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель.

Размер санитарно-защитной зоны от полигонов ТКО до жилой застройки составляет 1000м.

Ответственность за организацию сбора и вывоза мусора возложена на администрацию сельского поселения Михайловский сельсовет. Полномочия по утилизации и переработке коммунальных отходов отнесены к компетенции Администрации Михайловский сельсовет. Кроме того, на органы самоуправления возложены задачи в области охраны окружающей среды, которые определены законами Российской Федерации:

Селективный сбор ТКО

Проектом предусматривается раздельный сбор вторичного сырья (цветной и черный металл, шкура, макулатура, бытовая и электронная техника, пластмасса), который осуществляет посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

| Расчет ТБО и требуемого количества контейнеров |
| --- |
| По прил. 11 СНиП 2.07.01-89 |
| Бытовые отходы | Количество расчетных единиц | Количество бытовых отходов | Всего |
|  |  | Нормируемое | Расчетное, кг |  |
| Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом, кг чел./год | 2 699 | 300 | 809715 |  |
| Крупногабаритные бытовые отходы принимать в размере 5% |  |  | 40486 |  |
| Итого, ТБО |  |  | 850201 |  |
| Расчет смета с твердых покрытий |  |
| Смет с твердых покрытий улиц, площадей и парков | 2699 | 5 | 13495 |  |
| Общее количество бытовых отходов, включая смет, кг. в год |  |  |  | 863696 |
| Расчетное количество вывозов в год, шт. | один вывоз в сутки | 365 |
| Количество вывозимых отходов в сутки, кг |  |  |  | 2366 |
| Требуемое количество контейнеров (150 кг/ ед.) |  |  |  | 16 |
| Требуемая площадь площадки для контейнеров (2,25 м2/ ед.) |  |  |  | 36,0 |

Согласно приложения 11 к СНиП 2.07.01-89* , количество коммунальных отходов представлено в табл. 4

7.2.  Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и     техногенного характера.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций:

- обеспечение охранных и санитарно-защитных зон ;

- трассы трубопроводов необходимо оборудовать в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов.

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей.

- Территория поселения не сейсмоопасная,  лесные массивы и водохранилища отсутствуют.

7.3. Мероприятия по охране окружающей среды.

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития планировки территории, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом  за

висят планировочная структура населенных пунктов, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения

представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

подлежат ликвидации на первую очередь  свалки мусора у с.Михайловка,	с.Кистенли-Ивановка,	с.Кожай-Икские Вершины, с.Малый Менеуз.	Объем коммунальных отходов по поселению представлен в таблице №4.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата жилого района - защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения выбросами коммунальных объектов, автотранспорта, снижения уровня шумов.

Проектом предусматривается ряд мероприятий по охране окружающей среды, который включает:

-	четкое функциональное зонирование, создание    озелененных  санитарно-защитных    зон    вокруг коммунальных территорий,

-	полное благоустройство населенных пунктов с газификацией и устройством водонепроницаемых выгребов и санитарных установок,

- сбор мусора в непроницаемые мусоросборники и вывоз их на усовершенствованные свалки.

7.3.1. Охрана природной среды

Разработка предложений по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, растительного покрова и животного мира, по улучшению санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических условий должна способствовать сохранению и стабилизации экологического равновесия и эффективному развитию и функционированию всех отраслей хозяйства.

Конкретные мероприятия по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории отражены в нижеследующих разделах.

7.3.2. Охрана воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промпредприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу.

В атмосферу выбрасываются вещества, в основном, 2,3,4 классов опасности. Основная доля загрязнения воздуха по азоту диоксида, вещества 2 класса опасности. От автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Для сокращения вредных выбросов проектом предлагается на расчетный срок:

- обеспечить теплоснабжением от автономных теплогенераторов;

- строго выполнять санитарно-гигиенические мероприятия на сельскохозяйственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов выполнить от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- озеленить улицы, нагруженные автотранспортом;

- ширина улиц на новых территориях принята в зависимости от классификации улиц, что способствует созданию более комфортной шумовой среды.

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных производств;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

оснащение всех стационарных источников газопылеулавливающим оборудованием;

- контроль за работой автотранспорта;

организация службы контроля за уровнем загрязнения воздушного бассейна;

- разработка и внедрение норм предельно-допустимых выбросов по каждому промпредприятию и котельным.

7.3.3. Охрана водных ресурсов

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод.

Для реки Малый Менеуз и р. Кистенли размер водоохранной зоны составляет 100 м.

реки Кошъелга 50 м. метров.

| Водный объект | Длина, км | Береговая полоса, м | Прибрежная защитная полоса, м | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малый Менеуз (Крылоганка) | 11 | 20 | 50 | 100 |
| Кошъелга | 9 | 5 | 50 | 50 |
| Кистенли | 19 | 20 | 50 | 100 |

Для рек длиной до 10 км от истока до устья. (Согласно ч. 4 и 5 ст. 65 Водного кодекса РФ для ручьев протяженностью менее 10 км от истока до устья, размер водоохранной зоны совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м).

В водоохранных зонах запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

16. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

16.1. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

17. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

18. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Предлагается вынос из водоохранных зон следующих объектов:

а) скотомогильники

б) свалки ТКО

в) производственные площадки

г) кладбищ

Для предотвращения возможного истощения стока малых рек запрещается осушение болот. Возможно в небольших объемах осушение заболоченных территорий с целью использования торфа для органических удобрений.

Охрана подземных вод.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их своевременная ликвидация;

оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин;

исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения могут быть разделены на мероприятия, связанные с:

состоянием водозаборных сооружений;

с промышленностью;

с добычей полезных ископаемых.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимы:

организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическими уровнями.

Решение проблемы защиты подземных вод от промышленного загрязнения заключается, в основном, в осуществлении мероприятий общего характера.

К ним относятся:

- создание систем оборотного водоснабжения;

- использование бессточных технологий или с минимальным количеством сточных вод;

- создание отстойников с обязательным устройством противофильтрационных экранов как из естественных, так и искусственных материалов.

Берегоукрепление применяется для защиты от береговых размывов водотоков, вызывающих угрозу сельхозугодиям.

7.3.4. Охрана почв, животного мира, охраняемые природные объекты

Для повышения сельскохозяйственной продуктивности почв необходимо систематическое и научно обоснованное внесение органических и минеральных удобрений, применение приемов по накоплению и сохранению влаги (снегозадержание, боронование, бороздование и т.д. полей).

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Полосы должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования.

Проектом предложена посадка зеленых полос вдоль существующей и проектируемой автомобильных магистралей республиканского значения.

Мероприятия по защите почв от эрозии должны обеспечивать:

- в зонах проявления водной эрозии – регулирование стока ливневых и талых вод, создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и рациональное использование влаги;

- в зонах ветровой эрозии – уменьшение скорости ветра в приземном слое, сокращение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверхности почв.

Эти мероприятия обеспечиваются комплексностью защитных мер, т.е. одновременным применением в необходимых соотношениях организационно-хозяйственных, агротехнических, мелиоративных и гидротехнических мероприятий.

В районе проводится работа по совершенствованию структуры посевных площадей и почвозащитной технологии, облесению крутосклонов и залужению сильно эродированных почв.

Одним из первоочередных мероприятий являются - проведение почвозащитных севооборотов, при которых на эродированной пашне используются для посева почвозащитные культуры, применение специальных приемов обработки почвы, внесение повышенных доз удобрений.

Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех севооборотов, является полосное размещение сельхозкультур со вспашкой и посевом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии – перпендикулярно направлению господствующих ветров.

В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя (гумуса), почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и дождевые воды.

На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирование выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха.

Составной частью противоэрозионных мероприятий являются гидротехнические. К гидротехническим мероприятиям относятся – создание водоудерживающих валов водосборных сопрягающих сооружений, данных запруд и перепадов противоэрозионных прудов.

Берегоукрепление применяется для защиты от береговых размывов водотоков, вызывающих угрозу сельхозугодиям.

7.3.5. Охрана животного мира

Для увеличения численного и видового состава фауны необходимо сохранение существующих и восстановление нарушенных местообитаний животных путем облесения балок, оврагов, очистки водоемов.

Для предотвращения гибели животных необходимо применение биологических методов защиты сельхозугодий и лесов, ограничение авиационной  обработки полей и лесов ядохимикатами.

Учитывая возрастающее антропогенное воздействие на природу района, необходимо предусмотреть мероприятия по защите животного мира:

оградить и сохранить в естественном состоянии гнездовья редких и ценных видов;

установить особый режим рекреационной деятельности в местах сосредоточения животных (выделить фиксированные места для купания, рыбной ловли, стоянок, исключить заезд отдыхающих в период вывода птенцов и т.п.), для чего  необходимо проведение специальных исследований;

проводить комплексные биотехнические мероприятия в лесхозах.

7.3.6. Охрана и защита лесов

Система зеленых насаждений района включает в себя следующие функциональные элементы:

эксплуатационные леса II группы, охранные леса I группы (рекреационного назначения, охранных зон водозаборов, памятников материальной культуры);

защитные леса (полезащитные, водорегулирующие, государственные лесные полосы, насаждения на пастбищах; вдоль автомобильных дорог, леса вокруг населенных мест; специальные леса – санитарно-защитные, лесопитомники и др.).

Наиболее полное использование расчетной лесосеки по рубкам главного пользования ведет к оздоровлению лесов, их омоложению, повышению устойчивости к антропогенным нагрузкам и неблагоприятным климатическим условиям.

7.3.7. Особо охраняемые природные территории

К объектам охраны будут отнесены – живописные горно-лесные ландшафты, реликтовые елово – пихтово – широколиственные леса, елово – сосновые и лиственничные зеленомошные леса, виды флоры и фауны, занесенные в Красные книги РФ и РБ:

Санитарно-защитные зоны.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

Предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, оказывая на нее негативное влияние.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Для каждого объекта предприятием должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В соответствии с п. 2.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом». В этих проектах предусматриваются мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.

## Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Для объектов газоснабжения предусматриваются санитарные разрывы и охранные зоны. Охранная зона газопровода проходящего по территории жилой застройки, устанавливается в соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».  От газорегуляторных пунктов устанавливаются охранные зоны в размере 20 м.

От магистрального нефтегазопровода Ишимбай-Шкапово СЗЗ составляет 150 м, охранная зона 50 м.

8. Основные технико-экономические показатели.

Баланс территорий

8.1. Баланс территорий

Учитывая загруженность территорий населенных пунктов, отсутствие мест застройки, наличие поступивших заявлений от граждан, семей, нуждающихся в улучшения жилищных условий, возможность пополнения бюджета сельского поселения, привлечения молодых семей к проживанию в сельской местности комиссия, на основания акта выбора земельного участка, считает возможным рекомендовать к переводу земельных участков категории сельскохозяйственного назначения  в категорию земель населенных пунктов общей площадью переданных в ведение сельсовета из земель фонда перераспределения района с целью расширения границ населенных пунктов СП Михайловский сельсовет.

Сведения о землях сельскохозяйственного назначения, которые планируется перевести в иную категорию

Таблица    № 5

| № |  | Единица | Современное | Расчетный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Показатели | измерения | состояние | срок |
|  |  |  | (на 2015 г.) | (до 2035г.) |
| 1 | Общая площадь земель сельского поселения в административных границах | га | 21263,30 | 21263,30 |
| в том числе по категориям: |
| 2 | Земли лесного фонда | -«- | 2176,14 | 2176,14 |
| 3 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | -«- |  |  |
| 4 | Земли водного фонда | -«- | 74,73 | 74,73 |
| 5 | Земли сельскохоз-го назначения | -«- | 3557,94 | 3488,64 |
| 6 | Земли промышленности, энергетики, связи, земли обороны и транспорта | -«- | 14636,00 | 14636,00 |
| 7 | Земли населенных пунктов | -«- | 752,95 | 822,25 |
| 8 | Земель специального назначения | га | 15,50 | 15,50 |
| 9 | Земли запаса в сельском поселении | -«- | 50,04 | 50,04 |

| 8. Технико – экономические показатели проекта по населенным пунктам |
| --- |
|  |  |  |  | Таблица | №7 |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |
|  |  |  | Сущ. положение | 1-ая очередь | Расчет. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1,1 | Площадь территории населенных пунктов всего | га | 752,95 | 797,31 | 822,25 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |  |
|  | – жилая застройка | га | 345,86 | 374,84 | 388,94 |
|  | – объектов социального и культурно-бытового обслуживания; | га | 9,33 | 9,60 | 9,60 |
|  | – зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 53,15 | 58,07 | 61,18 |
|  | Производственная и коммунально- складская зона | га | 36,40 | 36,40 | 36,40 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2,1 | Численность населения | чел | 2 107 | 2 497 | 2 699 |
| 2,2 | Плотность населения | чел/га | 2,80 | 3,13 | 3,28 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3,1 | Общая площадь жилых домов | тыс. м2 общ. площ. | 54,51 | 65,99 | 75,10 |
| 3,2 | Средняя этажность застройки | этаж | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Жилищная обеспеченность | м2 /чел. | 25,87 | 26,43 | 27,83 |
| 5 | Объекты социального и культурно – бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 5,1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 55 | 55 | 55 |
| 5,2 | Общеобразовательные школы | мест | 320 | 320 | 320 |
| 5,3 | Сельские клубы | мест | 380 | 380 | 380 |
| 5,4 | Спортивно - оздоровительные учреждения | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5,5 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 4 | 4 | 4 |
| 5,6 | Магазин товаров повседневного спроса | м2 торг. пл. | 1463 | 1623 | 1623 |
| 5,7 | Культовые сооружения | мест в зале | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6,1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 26,58 | 29,04 | 30,59 |
| 6,2 | Плотность уличной сети | км/га | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 7 | Инженерное оборудование и |  |  |  |
|  | благоустройство территории |  |  |  |
| 7,1 | Электропотребление | тыс.кВт-ч/год | 2 001,65 | 2 372,44 | 2 564,10 |
| 7,2 | Газоснабжение | куб.м/ч | 1 011,36 | 1 198,71 | 1 295,54 |
| 7,3 | Водопотребление | куб.м/сут | 210,70 | 374,60 | 404,86 |
| 7,4 | Водоотведение | куб.м/сут | 210,70 | 374,60 | 404,86 |
| 7,5 | Количество твердых бытовых отходов | тонн/год | 632,10 | 749,19 | 809,72 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

к муниципальному контракту №______

от «__» _______ 2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку документа территориального планирования
«Генеральный план сельского поселения Михайловский сельсовет 
с подготовкой инженерных изысканий 
(с созданием топографической основы)»

| Перечень данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Цели проекта | «Генеральный план сельского поселения Михайловский сельсовет» является документом территориального планирования, определяющий стратегические направления развития, разрабатывается с целью: - обеспечения устойчивого развития территории, - обеспечения роста жилищного строительства, - обеспечения экологической безопасности, - обеспечения рационального использования территорий. |
| 2. Основные задачи | 2.1. Проведение комплексного анализа: - положения «Сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район» в системе региональных связей, его места и роли в системе расселения; - современного состояния использования территории; - ресурсного потенциала (природного, материального, населенческого); - градостроительного (функционально-территориального, структурно-планировочного, ландшафтно-эстетического, исторического); - предшествующей градостроительной документации; - инженерно-строительных условий; - возможных негативных природных и техногенных воздействий. 2.2. Определение характера и масштаба проблем, препятствующих устойчивому развитию «Сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район» 2.3. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития «Сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район». Прогноз численности населения с учетом изменения структуры его занятости, специфики демографической ситуации и миграционной подвижности населения. 2.4. Определение оптимального соотношения и размещения функциональных зон, обеспечивающих: - повышение эффективности использования районной территории и повышение ее рентного потенциала; - экологически безопасное взаимное размещение в структуре «Сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район» общественных, жилых и производственных функций; - возможность кооперации объектов социальной, производственной и транспортной инфраструктуры. 2.5. Разработка предложений: - по реорганизации и упорядочению промышленных территорий и коммунально-складских зон «Сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район» с учетом специфики социально-экономических условий его развития. 2.6. Формирование (совершенствование) транспортной инфраструктуры «Сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район» в соответствии с приоритетными направлениями его территориального развития и предлагаемым функциональным зонированием. 2.7. Формирование архитектурно-планировочной структуры «Сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район», адаптированной к его конкретной природной и градостроительной специфике и обеспечивающей образно-эстетическую индивидуальность и комфортность проживания. 2.8. Определение приоритетных зон жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда. 2.9. Расчет перспективного баланса территории с учетом прогнозируемого спроса на территориальный ресурс. 2.10. Размещение в сельском поселения Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район объектов общественно-деловой функции в общем контексте формирования территории сельских поселений Республики Башкортостан. 2.11. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования и средозащитного каркаса территории «Сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район». 2.12. Разработка предложений по защите территории поселения от неблагоприятных природных и техногенных воздействий. 2.13. Разработка предложений по инженерному оборудованию и благоустройству «Сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район». 2.14. Разработка предложений по охране окружающей среды от антропогенного и техногенного загрязнения. Оценка прогнозируемого состояния окружающей среды. 2.15. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации проектных предложений генерального плана. 2.16. Определение территорий и объектов первой очереди строительства. 2.17. Разработка предложений по установлению границ населенных пунктов сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район. |
| 3. Нормативная, правовая и методическая документация. Региональные нормативы Республики Башкортостан. | 3.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 3.2. Земельный кодекс Российской Федерации. 3.3. Жилищный кодекс Российской Федерации. 3.4. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу Российской Федерации). 3.5. СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* Актуализированная редакция «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| 4. Базовая градостроительная и проектная документация | 4.1. Схема территориального планирования муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан. 4.2. Генеральный план с._________________ сельского поселения Михайловский сельсовет. 4.3. Правила землепользования и застройки сельского поселения Михайловский сельсовет. |
| 5. Исходные материалы | 5.1. Данные земельного кадастра. 5.2. Базовая градостроительная документация. 5.3. Топографическая основа масштаба 1:5 000 (в границах населенных пунктов и дополнительно с учетом территорий развития) и масштаба 1:25 000 (в границах сельского поселения), ГИС ИНГЕО, МСК-02 в электронном виде и на бумажных носителях (создается Исполнителем в рамках настоящего контракта). 5.4. Материалы экзогенных процессов территории м 1:10 000 в электронном виде и на бумажных носителях выполняет Исполнитель. 5.5. Материалы по утвержденному проекту границ сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район. 5.6. Данные инвентаризации жилого и нежилого фонда. 5.7. Ввод жилищного фонда по годам. 5.8. Перечень производственных предприятий сельского поселения Михайловский сельсовет (промышленных, транспортных, коммунальных, складских). 5.9. Объем инвестиций, их структура и источники финансирования по отраслям. 5.10. Местоположение санкционированных и несанкционированных свалок. 5.11. Данные по инженерному обеспечению сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район. 5.12. Проект генеральной схемы санитарной очистки «Сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район». |
| 6. Перечень объектов обслуживания | 6.1. Перечень объектов обслуживания населения принять по расчету в соответствии со СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* Актуализированная редакция «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| 7. Состав проектных материалов | 7.1. Инженерные изыскания (создание цифровой топографической основы) в масштабах 1:5 000 и 1:25 000. Цель работы. Создание современной цифровой топографической основы (ЦТО) на территорию сельского поселения Михайловский сельский совет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан для разработки генерального плана сельского поселения в объемах: - площадь территории – 5461 га; - количество населения в сельском поселении – 2107 чел.; - количество населенных пунктов в сельском поселении, их площадь и количество населения. № п/п Наименование населенных пунктов Площадь территории (га.) Площадь территории для перспективного развития, га Количество населения 1 с.Михайловка 175 30 1319 2 д.Игнашкино 16 8 60 3 д.Канарейка 26 4 4 с.Кистенли-Ивановка 127 298 5 с.Кожай-Икские Вершины 137 282 6 с.Малый Менеуз 79 180 7 д.Сене-Пурнас 35 22 8 д.Степановка 32 5 9 с.Шкапово 119 3 10 д.Светловка 22 11 ИТОГО 768 38 2184 Создаваемая ЦТО должна удовлетворять требованиям для разработки документов территориального планирования, создания информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД - ст. 56 Градостроительного кодекса РФ) и проектирования соответствующих (масштабу и содержанию выполняемой съемки) инженерных сетей и иных объектов капитального строительства на территории сельского поселения. Условия выполнения работ. Исполнитель должен иметь действующую лицензию на право проведения работ связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданную ФСБ Российской Федерации; Исполнитель должен быть допущен соответствующей СРО к работам на выполнение инженерных изысканий: создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5 000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций. В соответствии с ч.ч. 10, 11 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» все результаты выполненных инженерных изысканий по решению Заказчика могут быть направлены на экспертизу. Исходные материалы. Имеющиеся топографические планы масштабов 1:2 000 и 1:5 000, ранее созданные на территорию муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан. Ортофотопланы М 1: 10 000, М 1:2 000. Материалы аэрофотосъемки (самостоятельно получаются Исполнителем в ведомственных и государственных фондах). Цифровая топографическая основа масштаба 1:25 000 созданная для разработки схемы территориального планирования на территорию МР Бижбулякский район, гриф «Секретно» (для получения материалов у Заказчика наличие у исполнителя собственной лицензии ФСБ обязательно). Справочные материалы, предоставляемые Администрациями муниципального района Бижбулякский район и сельского поселения Михайловский сельсовет. Создание (обновление) цифровой топографической основы масштабов 1:5 000 и 1:25 000 IV.I Создание актуальной (обновление) цифровой топографической основы масштаба 1:25 000 на территорию сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан в формате ИнГео. Работы выполнить в системе координат МСК -02 зона 1. Печатный размер карты масштаба 1:25 000 переоформленной в масштаб 1:10 000 произвольный позволяющий, разместить всю территорию сельского поселения на одном-двух листах печатного формата А1-А0. ЦТО масштаба 1:25 000 создается в границах сельского поселению плюс 1 см в масштабе создаваемой карты за границей СП на основе единой (на всю территорию района) ЦТО масштаба 1:25 000. Отображению подлежит вся информация исходной картографической основы масштаба 1:25 000 в границах сельского поселения. ЦКО создается в соответствии с «Классификатором объектов картографической информации цифровых топографических карт масштаба 1:25 000» и «Правилами цифрового описания картографической информации цифровых топографических карт масштабов 1:25 000», в формате ИнГео, согласованных с Министерством строительства и транспорта РБ в 2008 г. Выполнить камеральную актуализацию (обновление) ЦТО по материалам космической съемки и аэрофотосъемки с последующим полевым обследованием в соответствии с требованиями нормативных документов. Обновление выполнить в формате ИнГео. Все изменения и дополнения в ЦТО масштаба 1:25 000 на территорию сельского поселения внесенные в результате актуализации (обновления) и полевого обследования должны быть внесены в единую (на всю территорию района) цифровую топографическую основу масштаба 1:25 000 ранее созданную для разработки схемы территориального планирования на территорию МР Бижбулякский район. Оформление ЦКО производится штатными средствами ГИС ИнГео. Стиль (вид, цвет, размер) объектов векторизации должен соответствовать условным знакам для топографических карт масштаба 1:25 000. На ЦКО наносятся магистральные подземные коммуникации в объеме, необходимом для разработки (корректировки) генерального плана сельского поселения. Дополнительно создаются графические копии ЦКО масштаба 1:25 000 с грифом «Для служебного пользования» увеличенные до масштаба 1:10 000 (настенный вариант). Переоформление ЦКО масштаба 1:25 000 в масштаб 1:10 000 в соответствии с требованиями нормативно-технических материалов. Все работы выполнить в соответствии с требованиями нормативно-технических материалов. IV.II Содержание слоев цифровой топографической основы масштаба 1:25 000 Опорная геодезическая сеть. Рельеф местности. Гидрография и гидротехнические сооружения. Населённые пункты в объеме: кварталы жилой застройки, промышленные, сельскохозяйственные, социально-культурные объекты и объекты для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района и сельского поселения. Промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты на межселенной территории, в том числе автозаправочные станции, склады горючего, сельхозудобрений, пестицидов и другие объекты образующие зоны с особыми условиями использования территорий. Дорожная сеть и дорожные сооружения в объеме: автодороги федерального, республиканского и муниципального значения; автомобильные дороги общего пользования; мосты и иные транспортные инженерные сооружения с их техническими характеристиками в границах сельского поселения; железные дороги и железнодорожные сооружения, том числе подъездные пути и разгрузочные площадки. Линейные объекты и инженерные сети, наземные и подземные, федерального, республиканского и районного значения, в том числе подземные кабели связи, магистральные газопроводы, нефтепроводы с их полными техническими характеристиками необходимыми для построения зон с особыми условиями использования территорий. Растительный покров. Граница муниципального района и граница сельского поселения. IV.III Создание цифровой топографической основы (ЦТО) на территории населенных пунктов масштаба 1:5 000 в формате ИнГео Цифровая топографическая основа (ЦТО) масштаба 1:5 000 с сечением рельефа через 2,0 м в формате ИнГео создается на территории населенных пунктов (в том числе территории предназначенные под перспективное развитие населенных пунктов). Перед началом работ границы съемки масштаба 1:5 000 согласовать с Заказчиком и отделом архитектуры МР Бижбулякский район. Работы выполнить в системе координат МСК -02 зона 1. Разграфка планов масштаба 1:5 000 прямоугольная, размер произвольный позволяющий разместить территорию каждого населенного пункта на одном листе формата А1-А0. Цифровой топографический план (ЦТП) масштаба 1:5 000 создать методом стереотопографической съемки с сечением рельефа через 2,0 м в единой системе координат МСК субъект-02 в формате ИнГео, Paradox. ЦТП создается в соответствии с «Классификатором объектов картографической информации цифровых топографических планов масштабов 1:5 000 - 1:500» и «Правил цифрового описания картографической информации цифровых топографических планов масштабов 1:5 000 - 1:500» согласованных с Министерством строительства, архитектуры и транспорта Республики Башкортостан. Оформление ЦТО производится штатными средствами ГИС ИнГео. Стиль (вид, цвет, размер) объектов векторизации должен быть максимально приближен к условным знакам для топографических планов масштаба 1:5 000. На ЦТО должны быть нанесены все магистральные (обеспечивающие жизнедеятельность и развитие в целом населенного пункта) инженерные сети, в том числе, подземные. Нанесение сетей выполнить по представленным Заказчиком и эксплуатирующими организациями материалам. Инженерные сети (в том числе подземные) на ЦТО должны быть представлены в объеме необходимом для разработки (корректировки) генеральных планов населенных пунктов и сельских поселений. Создать адресные планы на каждый населенный пункт (полная нумерация всех жилых, административных и производственных зданий, наименования улиц). Создаваемая для разработки генеральных планов сельских поселений цифровая топографическая основы (ЦТО) масштаба 1:5 000 для использования ее в дальнейшем должна соответствовать требованиям предъявляемым к результатам работ в составе инженерно-геодезических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Нормативно-технические материалы. Федеральный закон “О геодезии и картографии” № 209-ФЗ от 22.11.1995 г. (с изменениями). Градостроительный кодекс Российской Федерации. № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 13-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О геодезии и картографии" ГОСТ Р 50828-95 Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные данные, цифровые и электронные карты. Общие требования. ГОСТ Р 52155-2003 «Географические информационные системы федеральные региональные, муниципальные. Общие технические требования». ГОСТ Р 52055-2003 Геоинформационное картографирование. Пространственные модели местности. ГОСТ 28441-99 Картография цифровая. Термины и определения. ГОСТ Р 51605-2000 Карты цифровые топографические. Общие требования. ГОСТ Р 51608-2000 Карты цифровые топографические. Требования к качеству. ГОСТ Р 51606-2000 Карты цифровые топографические. Система классификации и кодирования цифровой картографической информации. Общие требования ГОСТ Р 51607-2000 Карты цифровые топографические. Правила цифрового описания картографической информации. Общие требования. Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:10 000 и 1:25 000. Полевые работы. ГУГК, М., «Недра», 1978 г. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. ГКИНП-02-033-79, М., Недра, 1982 г. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и планов. ГКИНТП (ГНТА)-02-036-02, М., ЦНИИГАиК, 2002. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99, М., 1999 г. Основные положения по созданию и обновлению топографических карт масштабов 1:10 000 – 1:1 000 000, РИО ВТС., М., 1984 г. Руководство по фотограмметрическим работам. ГКИНП-02-190-85, М., ЦНИИГАиК, 1985. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 – 1:500, М., Картгеоцентр – Геоиздат, 2000 г. Условные знаки для топографических карт масштаба 1:10 000, ГУГК, М., Недра, 1977 г. Временные дополнения в условные знаки для топографической карты масштаба 1:10 000 издания 1977 г., ФСГ и К России, 2002 г. Инструкция по определению и обеспечению секретности топографо-геодезических, картографических, гравиметрических, аэросъемочных материалов и материалов космических съемок на территорию СССР (СТГМ-90). Перечень сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации. Часть 3. Сведения в области экономики, науки и техники. 3.4 Геопространственные сведения по территории Земли. Приложение 3 к приказу Минэкономразвития России от 17.03.2008 г. № 01. Приказ Минэкономразвития России от 2 сентября 2011 г. № 444-дсп «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 17 марта 2008 г. № 01 «Об утверждении Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации». Положение о местных системах координат Роснедвижимости на субъекты Российской Федерации. 18.06.2007 г. № П/0137. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-88). М., 1991. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99, М„ 1999 г. Положение о местных системах координат Роснедвижимости на субъекты Российской Федерации, 2007 г. Закон Республики Башкортостан «Об изменении границ и объединении отдельных сельских поселений в Республике Башкортостан» от 19 ноября 2008 года № 50-з. 7.2. Генеральный план Включает в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе: - объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район (схема инженерного оборудования и благоустройства территории масштаба 1:5 000); - автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район (схема магистралей районного и внешнего транспорта масштаба 1:5 000); - иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район (схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства культурно-бытового и промышленного назначения масштаба 1:5 000). 7.2. Генеральный план содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы) и включает в себя: - цели и задачи территориального планирования; - перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения. 7.3. На картах (схемах), содержащихся в генеральном плане, отображаются: - границы сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район; - границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район; - границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель для обеспечения космической деятельности, границы земель обороны и безопасности, границы земель иного специального назначения, границы земель лесного фонда, границы земель водного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения; - существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи; - границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон; - границы территорий объектов культурного наследия; - границы зон с особыми условиями использования территорий; - границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения; - границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий; - границы зон инженерной и транспортной инфраструктур; - иллюстративные схемы; - технико-экономические показатели. 7.4. В целях утверждения «Генерального плана сельского поселения Михайловский сельсовет» (осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию их проектов в текстовой форме и в виде карт (схем). 7.5. Материалы по обоснованию проекта «Генерального плана сельского поселения Михайловский сельсовет» (в текстовой форме) включают в себя: - анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития; - обоснование вариантов решения задач территориального планирования; - перечень мероприятий по территориальному планированию; - обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации; - перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 7.6. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проекта «Генерального плана сельского поселения Михайловский сельсовет» отображаются: 7.6.1. информация о состоянии соответствующей территории, возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования отображается на следующих картах (схемах): - схема положения сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район в системе расселения (масштаб 1:50 000); - карты (схемы) использования территории муниципального образования с отображением границ земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории (схема современного использования территории сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район (масштаб 1:5 000); - карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе схем территориального планирования Российской Федерации, схем территориального Республики Башкортостан, схем территориального планирования муниципальный район Бижбулякский район, в том числе карты (схемы) границ территорий объектов культурного наследия, карты (схемы) границ зон с особыми условиями использования территорий, карты (схемы) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, карты (схемы) границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов; - карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий (схема комплексной оценки территории с границами зон с особыми условиями использования территории масштаба 1:5 000); - иные карты (схемы). 7.6.2. предложения по территориальному планированию отображаются на картах (схемах) в масштабе 1:5 000, которые используются для внесения в них изменений при согласовании проекта «Генерального плана сельского поселения Михайловский сельсовет»» и включают в себя: - карты (схемы) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон; - карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения; - карты (схемы) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке (схема первой очереди строительства); - карты (схемы) существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи; - иные карты (схемы). 7.7. Утверждаемая часть проекта «Генерального плана сельского поселения Михайловский сельсовет» (в соответствии с ч.9 ст.24 Градостроительного кодекса РФ: положения о территориальном планировании, схемы, содержащие информацию в соответствии с ч.6 ст.23 Градостроительного кодекса). Текстовая часть материалов предоставляется в электронном виде в формате Word, графическая в электронном виде в формате JPG. 7.8. В процессе работы состав материалов, предоставляемых заказчику, может корректироваться по согласованию сторон при условии соблюдения требований действующего Градостроительного кодекса РФ. |
| 8. Содержание проектных материалов | Принять в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ и СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу Российской Федерации). |
| 9. Проектные материалы, передаваемые заказчику | Проектные материалы передаются Заказчику в следующем составе: Результаты инженерных изысканий: Обновленная (в границах сельского поселения) цифровая топографическая основа на территорию муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан в масштабе 1:25 000, система координат МСК – 02 зона 1 высота сечения рельефа через 5,0 метров, формат ИнГео, гриф «Секретно», записанная на CD-R в 2-х экземплярах. Цифровая картографическая основа на территорию СП Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан в масштабе 1:25 000, система координат МСК – 02 зона 1, высота сечения рельефа через 20,0 метров, формат ИнГео, гриф «Для служебного пользования», записанная на CD-R в 2-х экземплярах. Цифровые топографические планы масштаба 1:5 000, единая система координат МСК субъект-02 зона 1, высота сечения рельефа 2,0 метр, гриф материалов "Для служебного пользования", формат ИнГео, записанный на CD-R в 2 экз. на территории населенных пунктов СП Михайловский сельсовет. Графические копии ЦКО масштаба 1:25 000 с грифом «Для служебного пользования» увеличенные до масштаба 1:10 000 (настенный вариант), распечатанные на принтере (плоттере) в границах сельского поселения в 1 экз. - в цветном оформлении. Бумажные распечатки ЦТО масштаба 1:5 000 в границах населенных пунктов с зарамочным оформлением в 1 экз. в цветном виде на каждый населенный пункт. Технический отчет о выполненных работах в 2-х экз. Материалы топографической основы содержащие сведения, составляющие государственную тайну, передаются в установленном порядке в администрацию МР Бижбулякский район РБ Генеральный план: Графическая часть в 3-х экземплярах на бумажных носителях и в одном экземпляре на электронных носителях в формате ГИС «Ингео», в формате XML, созданных с использованием XML-схем для передачи данных в государственный кадастр недвижимости при информационном взаимодействии. Пояснительная записка в 3-х экземплярах на бумажных носителях и в одном экземпляре на электронных носителях в WORD. Демонстрационные материалы в графическом и электронном виде для проведения публичных слушаний в 1 экз.. |
| 10. Требования к согласованиям | 10.1. Основные планировочные и функциональные решения согласовать с Заказчиком. 10.2. Решения по инженерному обеспечению согласовать с отраслевыми эксплуатирующими инженерными организациями. 10.3. Решения по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности согласовать с Управлением по муниципальному району Бижбулякский район Республики Башкортостан» ГУ МЧС России по Республики Башкортостан. 10.4. Проект «Генерального плана сельского поселения Михайловский сельсовет» согласовывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 г. № 178 «Об утверждении положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований». |
| 11. Публичные слушания | 11.1. Публичные слушания проводятся с участием представителей Исполнителя. Сроки проведения публичных слушаний по проекту «Генерального плана сельского поселения Михайловский сельсовет» согласовываются с Исполнителем. 11.2. Исполнитель готовит материалы для оформления экспозиции, действующей в течение всего периода публичных слушаний, а также осуществляет подготовку демонстрационных материалов для публичных слушаний, отражающий все основные положения проекта. 11.3. Исполнитель принимает участие в публичных слушаниях, а также выступает содокладчиком на заседании Администрации МР Бижбулякский район, посвященном рассмотрению и утверждению проекта «Генерального плана сельского поселения Михайловский сельсовет» |
| 12. Особые условия | 12.1. Исполнитель оказывает Заказчику помощь в формировании запросов для сбора исходных данных. 12.2. Исполнитель принимает участие, совместно с Заказчиком, в согласовании проектных решений с заинтересованными организациями и органами государственной и местной власти, предусмотренными законодательством. 12.3. В составе проекта «Генерального плана сельского поселения Михайловский сельсовет» делаются предварительные предложения по границе населенных пунктов сельского поселения Михайловский сельсовет МР Бижбулякский район и градостроительное обоснование этих предложений. 12.4. Обязательное присутствие представителя исполнителя на публичных слушаниях. |

| От Муниципального Заказчика |  | От Исполнителя |
| --- | --- | --- |
| ________________________________ |  | __________________________ |
| МП |  | МП |