| Башҡортостан Республикаһы Бишбүләк районы муниципаль районы Михайловка ауыл советы ауыл биләмәһе ХАКИМИӘТЕ 452026, БР, Бишбүләк районы, Михайловка ауылы, Мәктәп урамы, 8 8(347)4325541 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан 452026, РБ, Бижбулякский район, с ело Михайловка, ул. Школьная,8 8(347) 4325541 |
| --- | --- | --- |

КАРАР	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25  апрель 2019 йыл                      № 48/1                         25 апреля  2019 года

Об определении мест и способов разведения костров, сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на территориях общего пользования сельского поселения Михайловский сельсовет

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», в целях повышения пожарной безопасности на территории сельского поселения  Михайловский сельсовет, согласно Постановления администрации МР Бижбулякский район РБ от 25.04.2019 № 04/351,  администрация  сельского поселения  Михайловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан

постановляет:

1.  Утвердить порядок определения мест и способов разведения костров, сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на территориях общего пользования сельского поселения Михайловский сельсовет согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень мест для разведения костров на территориях общего пользования сельского поселения Михайловский сельсовет  согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Михайловский сельсовет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения 	С.А.Никитин

Приложение 1

к постановлению

администрации сельского

поселения Михайловский сельсовет

от 25 апреля 2019 года № 48/1

Порядок

определения мест и способов разведения костров, сжигания мусора,

травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на территориях общего пользования сельского поселения Михайловский сельсовет

(далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок устанавливает обязательные требования пожарной безопасности к использованию открытого огня и разведению костров (далее – использование открытого огня) на территориях общего пользования сельского поселения Михайловский сельсовет.

2. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например: бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров – от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров – от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

3. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами «б» и «в» пункта 2 настоящего Порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.

4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

5. При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например: мангалы, жаровни) на личных земельных участках, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов – до 2 метров.

6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием открытого огня допускается увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов увеличивается до 50 метров.

7. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.

8. Использование открытого огня запрещается:

а) на торфяных почвах;

б) при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;

в) при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических явлениях, связанных с сильными порывами ветра;

г) под кронами деревьев хвойных пород;

д) в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;

е) при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

ж) при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

9. В процессе использования открытого огня запрещается:

а) осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;

б) оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);

в) располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.

10. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).

11. На озелененных территориях общего пользования, придомовых территориях многоквартирных домов и прилегающих к ним территориях разводить костры, размещать мангалы, сжигать листву и мусор, в том числе с использованием бочек, баков или емкостей, выполненных из иных негорючих материалов, запрещается.

Приложение 2

к постановлению

администрации сельского

поселения Михайловский сельсовет

от 25 апреля 2019 года № 48/1

Перечень

мест для разведения костров на территориях общего пользования

сельского поселения Михайловский сельсовет

| № п/п | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вблизи села Малый Менеуз родник «Чашлама» | Место отдыха населения |